| 夹紧机构 自动控制水压测试装置 |  |
| --- | --- |

一、应用范围： 济南思明特开发的减速机外壳水压试验用于减速器壳体的水压试验，配置有自动夹紧工装，可进行被测件的自动夹紧，同时配置有自动压力控制装置，可设定好试验压力到一定压力后自动停机，自动停止增压。 待试验减速器外壳 二、设备构成 1.水压试验机打压装置，采用大流量增压泵打压。压力3Mpa，可任意调节。可设定保压压力保压时间，到一定压力自动停机，到一定时间自动停止加压。 2.压紧装置，采用液压站自动压紧。最高吨位达到20T的压力。 3.充水装置，快速大流量充水。 三、装置特点 1、配备软件系统，可轻松实现输出压力、时间任意可调、可控。 2、技术先进，自动压紧无需人工操作压紧。 3、可配备自动数据采集系统，观察压力曲线，打印报告。可保存txt文档方便以后数据追踪 四、试验台技术参数 1、数据记录：可选择人工记录与电脑记录。 2、最大压力：2Mpa，压力在一定范围内可以调节。 2、最大夹紧力：20T压力，可以根据被测试件的大小选择相应的压力吨位数。 3、时间控制：通过时间继电器控制时间，达到一定压力后自动卸压。 4、工作介质：水。 5、可根据客户需求配置数据采集系统 五、型号选择 产品名称 减速机外壳水压试验机 产品型号 SUP_JWK_20 基本原理 通过自动夹紧装置夹紧被测件，压力试验控制系统往被测件内部打压。并进行控制 性能参数 试验压力 0~2MPa（压力可选） 控压精度 试验压力值上限的+2％，下限的-1％ 压力值分辨率 0.1MPa 压力传感器 试验压力采样频率1秒 试验介质 水 压力控制方式 自动控制 操作方式 手动控制 ，电脑控制 时间控制 自动保压，试验完毕自动卸压 适用范围 减速机外壳