高温灭菌PH电极

型号：CPH5806-S8-120 / CPH5806-K8S-120 /

CPH5806-VP-PT1000 -120/ CPH5806-PT1000-120-5M

技术参数：

| 测量范围：0-14PH | 温度范围：0-130℃ |
| --- | --- |
| 耐压：0.6MPa | 灭菌温度：≤130℃ |
| 尺寸：直径12*120、150、225、325、425mm |
| 插口：S8、PG13.5螺纹、K8S |

特点：

- 采用耐高温凝胶和耐高温固体电介质双液接界结构，电极在不接反压的情况下，耐压0.6MPa。

可直接用于温度130℃进行灭菌

2、无需补充电介质，维护量小

4、采用S8插口、K8S、VP、PG13.5螺纹插口，可用于国外电极的互换使用

5、电极长度有120、150、225、325、425mm可根据需要选用

6、与361L不锈钢护套配合使用

型号：CPH5805-S7

技术参数：

| 测量范围：0-14PH | 温度范围：0-130℃ |
| --- | --- |
| 耐压：0.6MPa（安装在加压型护套内时） | 插口：S7、K8S |
| 电极尺寸：直径12*120、150、200、250mm |

特点：

- 与加压型护套连用，可耐压0.6MPa，耐高温消毒

- 测量精度高，重复性好

- 寿命长

- 与加压式护套配合使用

5、采用S7插口或K8S螺纹插口，可用于国外电极的互换使用

适用范围：

生物工程：氨基酸、血制品、基因、胰岛素、干扰素

制药：抗生素、维他命、柠檬酸

啤酒：酿造、糖化、煮沸、发酵、灌装、冷麦汁、脱氧水

食品与饮料：味精、酱油、奶制品、果汁、酵母、糖、饮用水等生物化工过程的在线测量