久保田微量台式高速冷冻/分子生物学/H1N1专用离心机

产品特点：

·控制系统：速度/离心力，时间，温度，加减速，程序记忆微处理器控制，无碳刷电机驱动

·报警显示：门盖打开，不平衡，超速，变压器，门锁，电机，温度传感器异常检测功能

·加速/减速：快速、慢速两档可选。 加速/减速时间14秒

·速度控制：数字显示，旋钮调节，300～15000 rpm设定范围，100 rpm递增；0～15300 rpm显示，100 rpm递增

·离心力控制：数字显示，旋钮调节，100～20,630×g设定范围，100×g递增；0～21400×g显示，100 ×g递增

·计时器控制：数字显示，瞬时记忆功能；从1到99秒，1秒递增；从1到99分，1分递增

·操作结束提示音设定：可设置5种声音或静音

·制冷控制：带预冷功能，温控范围-9℃～+40℃，1℃递增；内置冷凝水收集导出管路（3500型）

·体积小巧尺寸和重量：29（W）x48.4（D）x28.4（H）cm, 30Kg

产品描述：

自动预冷功能

预冷功能可在实验开始前先降低温度，保护样品免受室温分解。

强力冷冻能力

强大的制冷能力保障从室温快速降至4℃，在15,000最高转速情况下，样品温度仍能维持在4摄氏度。

瞬间离心功能

瞬间离心功能使得瞬时离心更简便，它自动储存上次操作时间，轻松按下瞬间离心键，就能重复执行1～99秒相同操作时间。

3通道程序记忆功能

记忆设定功能储存和调出离心速度、离心力和时间等操作条件。

转子设计方便实用

RA-2724转子同时离心24×1.5/2ml、12×0.5ml和12×0.2ml PCR三种规格试管。该转子可134℃高压灭菌，MA-512转子 可离心12x5ml。

加速/减速控制功能

加速/减速过程可控，根据样品和实验条件均有快速和慢速2档可供选择，可在短时间内加速到最高转速。

五种辨别的声响

可选择蜂鸣器或其他四种音乐作为离心机完成作业的提示音。特别当同一房间有几台机器时便于辨识，也可设定为静音。

直观的工作面板

仅需一个旋钮便可方便快捷设定转速、时间；LED大屏幕数字显示，以保证操作者远距离和各种照明条件下观察仪器运行状态。

符合GMP要求

机盖设有转速表窗口供检查转头实际转速，符合GMP的严格规定。可设定实际旋转半径，获得正确的离心力。

转子名称 容量 试管尺寸 直径x长度（mm） 最大转速 最大离心力 试管架号 角转子 AT-2018M* 18x2ml 9.5-11.0x36-42 15000 20630 -------- 18x0.5ml 7.0-7.9x25-34 15000 18110 055-7590 18x0.4ml 5.4-6.1x26-48 15000 20120 055-7580 18x0.2mlPCR 5.9-6.3x20-24 15000 15850 055-0500 RA-2024 24x2ml 9.5-11.0x36-42 15000 20630 -------- 24x0.5ml 7.0-7.9x25-34 15000 18360 055-7590 24x0.4ml 5.4-6.1x26-48 15000 20380 055-7580 24x0.2mlPCR 5.9-6.3x20-24 15000 16100 055-0500 RA-2724 24x2ml 9.5-11.0x36-42 15000 20630 ------- 12x0.5ml 7.0-7.9x25-34 15000 16850 ------- 24x0.4ml 5.4-6.1x26-48 15000 20380 055-7580 12x0.2mlPCR 5.9-6.3x20-24 15000 14840 055-0500

联系方式：

电 话：010-84644785，手机：13311521501

传 真：010-84651192