崂应5021型 智能降水监测仪

一、产品概述

本仪器拥有灵敏度高的感雨传感器，智能的干湿沉降采集、储存、测量功能，应用当前计算机、感雨传感器、雨量计及新材料等领域的高新技术，竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定、适合国情的高品质仪器。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于大气降水的常规监测。

二、执行标准

◆ GB 13580.1-13580.13  大气降水采样和分析方法-系列标准

◆ HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》

三、产品特点

◆ 降水采样器、电导率仪、PH计及雨量计一体化设计

◆ 设计场次、时间、雨量、综合四种采样模式供用户选择，满足不同采样需求

◆ 容栅式雨量计，计量精度更高

◆ 进样漏斗、样品储存桶均采用惰性材料，保证样品本底无污染

◆ 感雨器专利设计，准确判断采样状态，防止误判采样

◆ 配备现场操作视频U盘，方便用户准确操作

◆ 具备干沉降采样功能，接雨漏斗恒温加热，具备融雪功能

◆ 可实现实时查询并通过微型打印机打印采样数据报表

◆ 可伸缩箱体设计，整机结构紧凑操作容易

◆ 大数据量存储，具备掉电保护功能

◆ 独特加热控制装置，具有低温加热功能

◆ 特殊设计的恒温箱储存样品，恒温条件(2～19)℃可调

◆ 测试仪具备USB接口，可外接U盘，对测试数据进行转存输出

◆ 可选配无线传输功能

| 订购指南 |
| --- |
| 标准配置 | 主机、内置式雨量计、PH计、电导率仪、恒温箱、阀控制组件（2阀）、 热敏打印机、样品储存桶、操作视频U盘 |
| 可选配置 | 阀控制组件（8阀）、降尘缸、降尘缸支架 |
| 选型目录 | 型号 | 功能 | 配置 |
|  | 崂应5021型 | 四种模式2阀控制采集降雨、降雪样品，测试雨量、PH、电导率 | 标准配置 |
|  | 崂应5021型 | 四种模式，8阀控制采集降雨、降雪样品 | 阀控制组件（8阀） |
|  | 崂应5021型 | 在标配基础上再无线数据传输功能 | 加无线传输装置 |
|  | 崂应5021型 | 在标配基础上再干沉降采样功能 | 加降尘缸及支架 |

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！