崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪

一、产品概述

本仪器应用皮托管平行采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，用过滤称重法测定质量。设计运用工业高速嵌入式工控机控制平台，配合WINCE操作系统，突破低端单片机控制技术，进入高端精细化控制领域，保证了仪器的可靠性、提高了性能的稳定性、增强了控制的准确性，可用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。自动测量烟气动压、静压、温度、含湿量、流量计前压力、温度及等速吸引流速等参数。

二、执行标准

◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》

◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》

◆ DB37/T 2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

三、产品特点

◆ 高负载、低噪声、大流量采样泵，流量可达100L/min

◆ 体积小、重量轻、操作简单、携带方便

◆ 自动监测供电电源状态，断电时自动保存工作数据，来电后可从断电处恢复采样

◆ 数据输入输出通道隔离及取样管接地线设计，防静电、抗干扰能力强

◆ 皮托管正、负取压接嘴采用不同颜色管路与主机连接，防止接反，准确测量动压

◆ 微电脑控制等速跟踪采样，专有调节方式，响应时间快

◆ 精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量

◆ 配直流电源接口，实现交、直流两种供电模式

◆ 系统内置大容量数据存储器，数据存储量大于100000组

◆ 宽温大型多角度翻转TFT彩色屏，耐高寒，视域角度广，实现良好人机交互

◆ 独特高效气水分离器设计，有效除湿，提高硅胶利用率

◆ 仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用

◆ 主机可视化优质滤尘滤芯设计，有效滤尘且便于更换，进一步保护气路及采样泵

◆ 工业高速嵌入式工控机核心， WINCE操作系统

◆ 智能化的软件参数标定设计

◆ 设计开发windows环境下微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、打印

◆ 配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备

◆ 防尘防水工业键盘精密设计，适用于恶劣工况，操作方便

◆ 支持中文全拼输入，自动记忆烟道工况配置信息，便于后期调取使用

◆ 实时显示采样数据动态曲线，方便用户直接明了的观察采样过程的变化趋势

◆ 采样结束后，自动防倒吸功能

◆ 高速微型热敏打印机，数据打印快、静、准

| 订购指南 |
| --- |
| 标准配置 | 主机、崂应1085 D型低浓度烟尘多功能取样管(1.5m)、热敏打印机、高效气水分离器 |
| 可选配置 | 崂应1080Z型烟气预处理器、崂应1081A型沥青烟取样管、崂应1087A型油烟取样管、烟气含湿量检测器、烟气取样管、崂应9011J型智能交直流移动电源、定电位电解法传感器 |
| 选型目录 | 型号 | 功能 | 配置 |
|  | 崂应3012HD-01型 | 测烟尘、各种压力、流速、流量、烟温等 | 标准配置 |
|  | 崂应3012HD-01型 | 在 01 基础上加测滤膜式低浓度烟尘采样 | 加1085D低浓度烟尘取样管 |
|  | 崂应3012HD-01型 | 在 01 基础上加测油烟 | 加1087A油烟取样管 |
|  | 崂应3012HD-01型 | 在 01 基础上加测沥青烟 | 加1081A沥青烟 取样管 |
|  | 崂应3012HD-11型 | 在 01 基础上加测含湿量 | 加烟气含湿量检测器 |
|  | 崂应3012HD-21型 | 在 11 基础上再加测含氧量(O2) | 加烟气取样管和氧 传感器 |
|  | 崂应3012HD-31-1型 | 在 21 基础上再加测二氧化硫(SO2) 高浓度 | 加二氧化硫传感器（高浓度） |
|  | 崂应3012HD-31-2型 | 在 31-1 基础上再加测二氧化硫(SO2) 低浓度 | 加二氧化硫传感器（低浓度） |
|  | 崂应3012HD-41型 | 在 31-2 基础上再加测一氧化氮(NO) | 加一氧化氮传感器 |
|  | 崂应3012HD-51型 | 在 41 基础上再加测二氧化氮(NO2) | 加二氧化氮传感器 |
|  | 崂应3012HD-61型 | 在 51 基础上再加测一氧化碳(CO) | 加一氧化碳传感器 |
|  | 崂应3012HD-71型 | 在 61 基础上再加测二氧化碳(CO2) | 加二氧化碳传感器 |
|  | 崂应3012HD-81型 | 在 71 基础上再加测硫化氢(H2S) | 加硫化氢传感器 |
|  | 崂应3012HD型 | 在（21-81）基础上均可加烟气成份预处理技术 | 加1080Z烟气 预处理器 |
|  | 崂应3012HD型 | 在各种配置基础上均可配移动电源 | 加9011J电源 |

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！