三思多功能电动楔型拉伸夹具

不只是夹具，更是艺术品

经典手动楔形拉伸夹具全新升级，集成了电机传动，自拉紧结构为一体的楔形拉伸夹具。

轻松夹持试样，省力、高效、精准的完成试验。

产品优势

1、夹持多种试样

多功能电动夹具能够进行多种材料的试样拉伸试验，而传统机械式夹具只能进行单一的材料试样。简单地说，三思纵横多动能电动夹具能够达到“一套夹具取代多套夹具”的“多功能”效果，多功能电动夹具不但适用于塑料、橡胶材料试样，而且还适用于金属板材、棒材、管材等试样的拉伸试验。

- 电动夹持

多功能电动夹具通过控制电机夹紧和松开试样，轻松省力，而机械式夹具需要人工转动夹具的两个扳把夹紧和松开试样，尤其是对硬一些的材料试样夹持，则更加费力。

- 夹持力可调

夹持不同材料的试样时，可通过调节电机的输出扭矩来控制夹持力的大小，以改变对试样的横向夹持的影响，而传统机械式夹具则是人为感觉来调节试样夹持力。

4、加持力过载保护

夹具夹持力有过载保护装置，不会因误操作而夹损试样；

5、操作简单

简单明晰的夹具控制盒按键，轻松的控制夹具的夹紧和松开、提高了装夹试样的效率；

6、精准的对中性

上下夹具精细化加工保证试样上下受力在试验机的中心轴线上，使得试验结果更加精确。

应用范围

此夹具不但适用于塑料、橡胶材料试样，而且还适用于金属板材、棒材、管材等试样的拉伸试验。

技术参数

| 产品名称 | 电动楔形拉伸夹具 |
| --- | --- |
| 规格型号 | JXSA304B |
| 产品编码 | JAA01005 |
| 最大试验力 | 30kN |
| 连接方式 | 上夹具：Φ10mm 插销 |
|  | 下夹具：Φ10mm 插销 |
| 有效长度（A） | 上夹具：343mm |
|  | 下夹具：343mm |
| 夹具体宽度（B） | 130mm |
| 总体宽度（C） | 196mm |
| 夹具体厚度（D) | 227mm |
| 工作温度 | 室温 |
| 夹持方式 | 电动楔形 |
| 占有试验空间 | 686 mm |
| 上夹具净重 | 22.19 kg |
| 下夹具净重 | 22.19 kg |
| 钳口规格 | 钳口与JXSA304A 30KN机械楔形拉伸夹具钳口通用 |
| 平钳口（mm） | 0～7mm 7～14mm 14～21 mm |
| V 形钳口（mm） | Φ4～Φ9mm Φ9～Φ14mm Φ14～Φ19 mm |
| 电机可控扭矩范围 | 0～50（Nm） |
| 电机 | 电压220V；功率450W |