TP792 便携式油液颗粒计数器

型号：TP792

TP792型自动油污颗粒计数器是依据GB/T 18854-2002(ISO11171-1999)等国家及国际标准研制的专门用于油液中污染粒子等级检测的装置。适用于液压油、润滑油等。该装置完全符合相应国军标、国家及国际标准。TP792采用光阻法（遮光法）原理研制，可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果。可提供完整的污染监测分析报告。大屏幕触摸式人机操作界面，操作简单方便。

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

功能特点

- 采用国际液压标准委员会指定的光阻（遮光）法计数原理

- 高精度激光传感器，测试范围宽，性能稳定，噪声低，分辨率高

- 采用计量泵取样方式，进样速度稳定，取样精度高

- 内置多重校准曲线，可兼容所有国内外常用标准进行校准

- 内置GJB-420B、NAS1638、ISO4406和SAE4059E等常用标准，支持自定义标准测试，并可根据客户需求设置所需标准

- 可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器，满足不同行业的检测要求

- 彩色触摸屏操作，内置打印机，结构简洁大方，操作简单方便

- 全功能自动操作，中文输入，具有数据存储、打印功能

- 内置数据分析系统，可根据标准自动判定样品等级

- 具有RS232接口，可连接电脑或实验室平台进行数据处理

技术参数

光源：半导体激光器

粒径范围：4um(c)~500um(c)、0.8um~500um

检测通道：8通道任意设置粒径尺寸

分辨力：优于10%

重复性：RSD<2%

取样体积：0.2~1000ml

取样精度：优于±1%

取样速度：5mL/min~80mL/min

极限重合误差：10000粒/mL

数据存储：100组

电源：AC220V±10%、50Hz

电池：连续测试500次