深水水压（水下）压力试验机

济南思明特科技有限公司生产的深水水下压力试验机。最高可模拟12000米的深水水压压力，用于模拟被测件在一定水压下的承受压力情况。可检测水下浮球，水下传感器，水下摄像头，水下线缆等。还可用于水下的环境模拟，开展相关的科研实验。

二、基本参数

1. 试验介质：清水、海水 
2. 检测压力：0-120MPa

3. 水下模拟深度：0-12000米（可模拟世界上最深的海沟）
4. 压力显示精度：0.01MPa
5. 控制方式：自动控制

三、设备构成
1． 压力实验舱：用于盛放被测件的压力舱。 
2． 控制系统：控制实验压力，保压时间。 
3． 增压系统：包含思明特增压泵，压力传感器，压力表，阀门等。

4. 压力实验舱舱门开启装置：可选择产品有手动开启，自动开启。

四、型号选择

| 产品名称 | 深水水压（水下）压力试验机 |
| --- | --- |
| 产品型号 | SUP_HD |
| 基本原理 | 被测件放置到实验舱内部，通过往实验舱内部打压，进行压力模拟实验 |
| 性能参数 | 试验压力 | 0~120MPa（压力可选） |
|  | 控压精度 | 试验压力值上限的+2％，下限的-1％ |
|  | 压力值分辨率 | 0.01MPa，泄漏率可通过差压流量法测试 |
|  | 试验介质 | 清水、海水 |
|  | 操作方式 | 电脑控制 |
|  | 结构组成 | 压力实验舱、控制系统、增压系统、压力实验舱舱门开启装置 |
|  | 适用范围 | 水下仪器实验，环境模拟实验 |

基本信息：100米水深压力≈1MPa