上海昊量光电设备有限公司新产品添加表格

| 网页填写部分 |
| --- |
| 产品中文名称 | 高灵敏度超紧凑UV/VIS光纤光谱仪(330~1050nm) |
| 产品英文名称 | High SNR-UV/VIS-spectrometer |
| 一级分类 | 光谱仪 |
| 二级分类 | 光纤光谱仪 |
| 所属品牌 | INSION （注：如不需要标明品牌的，则填写“无品牌”） |
| 产品预览图 | 注：此处不要放很大的图片。如果图比较大，请把图片像素降下来，大小控制在20k以下） |
| 是否需要上载数据单 | 是，INSION-HighSNR-UVVIS-Spectrometer-datesheet（注：数据单名称编写规则：公司名-产品名，例如：Nanobase-Xperay tunable laser。如果公司名不方便提供，公司名则用Aunion代替） |
| 产品简介: | 全球最小的超高灵敏度光纤光谱仪，采用MEMS技术开发，价格超低。抗震性能和波长的一致性良好，终身免校准。 INSION 作为一个微光学领域的专家，致力于将微注射成型平面波导光谱仪的光学元素集成在一个微型芯片上，高度的集成显著减少了产品的尺寸和重量，保证了光谱仪不受机械冲击、剧烈振动和大的温度变化的影响，先进的硅和InGaAs探测器阵列保证了优越的灵敏度和高信噪比。 。(限170字之内，对产品概括性的描述，务必包含主要关键词) |
| 产品广告语： | 惊爆价！全球最小超高灵敏度光谱仪（330~1050nm）！（请注意是广告语，所以要简短有力，突出重点，让人印象深刻） |
| 产品别称及关键字： | 可见光光谱仪，光纤光谱仪，MEMS技术，无可移动部件，抗震性强，高灵敏度光谱仪，光谱探测器，Spectrometer，分光光度计，高信噪比光谱仪(这项很重要，尽量多写一点，注意中文英文的关键词都要加上) |
| 网页主体内容 | 德国INSION公司开创性的在显微镜下将空腔波导作为光纤光谱仪核心光学模块，所有的光学元器件在一块波导上，体积超紧凑，厚度仅有9.5mm，内部没有任何可移动的部件，实现终身免校准。 该模块适于大规模批量化生产，价格超低，是光谱仪产品价格上的革命性突破。 该款产品采用高灵敏度高信噪比光谱探测器，能够测量更弱的光谱信号。 高灵敏度光纤光谱仪产品 HighSNR-UVVIS- Spectrometer-OEM-system HighSNR-UVVIS- Spectrometer 详细参数表 入口光纤 300/330μm; NA = 0.22 入射狭缝 50μm x 300μm 重复性 ≤ 0.1nm 适用波长范围 330nm ~1050nm 热波长稳定性 < 0.05nm/K 光谱分辨率 8~10nm 操作温度 0°C ~ 40°C 存储温度 -40°C ~ 60°C 动态范围 ≥ 5000 灵敏度 20 E15 cts ×nm/Ws @650nm 探测器阵列 InGaAs 探测器 OEM尺寸 67 x 42 x 22mm 成品尺寸 86mm×57mm×26mm 主要应用 典型应用 （产品内容，添加时注意图片转成JPG，尺寸不能太大，太大的图片缩小在放上去） |
| 需要添加的相关产品 | http://www.auniontech.com/p/portable_fiber_spectrometer/NIR_NT_spectrometer.html http://www.auniontech.com/p/portable_fiber_spectrometer/INSION-Micro_fiber_spectrometer.html http://www.auniontech.com/p/portable_fiber_spectrometer/INSION-Micro_Infrared_opticalfiber_spectrometer.html http://www.auniontech.com/p/portable_fiber_spectrometer/high_sensitivity_spectrometer.html http://www.auniontech.com/p/portable_fiber_spectrometer/high_resolution_fiber_spectrometer.html （除非同批次还没添加的新产品，网站上已添加的的老产品请务必列出其链接） |
| 是否需要添加FAQ | 否 |
| 需要链接此产品的产品 | （如果五个相关产品已满，请指出希望替代那一项） |