马弗炉 /灰化炉/电阻炉/高温炉 LH

Laboratory Muffle Furnaces LH

容积：6—30 L

最高温度：1340 ℃

LE05/11~LE15/11系列的马弗炉是针对实验室日常应用的最佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型
设计及高度的可靠性是此类窑炉的突出特色。您可选配电脑连接端口或排气风扇或者烟囱。

| 类型 LAC | 温度 ℃ | 容积 L | 内尺寸w×h×d mm | 外尺寸w×h×d mm | 控制器 | 重量kg | 电压 V | 输入功率kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LH06/13 | 1340 | 6 | 200×150×230200 | 470×330×455 | HT40B | 18 | 230 | 1.8 |
| LH09/13 | 1340 | 9 | 190×170×290 | 490×370×515 | HT40B | 23 | 230 | 2.3 |
| LH15/13 | 1340 | 15 | 250×170×340 | 550×370×565 | HT40B | 30 | 230 | 3 |
| LH30/13 | 1340 | 30 | 170×130×230 | 470×330×455 | HT60B | 18 | 230 | 1.8 |

应用：

实验室日常应用的最佳选择，如医疗、口腔病学、卫生学、陶瓷学、玻璃制作等。熔炉适用于一些技术测试，这些测试注重温度的分布、温度德控制和发热元件和样品同时在内部空间时的冷却控制。熔炉特别易于进行在金属的加热过程对物质的加热、不同的烧结实验、煅烧、软化点的确定、物质的烧结、样品的燃烧和彩烤等等为各种材料烧结、焙烧、预加热、烧结点设置等热处理工艺的实验设备。

炉子结构描述：

- 优质不锈钢外壳，框架结构

- 门由耐火材料填充、坚固耐用

- 高温室由绝缘的耐火材料组成

- 电热丝被石英管包围，并安装在电炉两侧
- 加热石英管包埋在耐火材料中

- 门上加厚矿物纤维耐火层

- 门上装有安全开关

- 采用单相电源

-  K型热电偶,非接触性继电器开关

标准设备包括

- HT40P 控制器

- 手动向下开门

LE15/11样图

可选附件（需要另行计费）

- 电脑连接端口R 232/485

- 排气风扇或者烟囱

- 监控软件和温度循环的记录

- 气体保护装置

优点：

- 出色的焙烧效果及高度的可靠性

- 优质条纹不锈钢板制成，实现不锈

- 具有吸引力的外型设计

- 顶部绝缘材料( 低功率消耗, 在被要求的温度上快速开始)

- 可编程的高精确度的温度控制

- 固态继电器SSR (流畅和无声的运转, 周围机械装置的最小干扰)

- 完美的车间操作，保证 硬件和使用中的安全。