APL奥普乐恒温尿碘消解仪

本产品按中华人民共和国卫生行业标准《尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法》（WS/T107-2006）与《尿碘的砷铈催化分光光度测定方法》（WS/T107-1999）设计生产 APL奥普乐恒温尿碘消解仪采用创新技术，具有升温快、消解完全、高效方便等优点，广泛应用卫生系统、疾控中心的尿碘含量检测。

主要特点
·采用高纯石墨+PFA图层，加热均与，耐腐蚀。多种型号可以选择，加热孔尺寸：ND25型   25个*16mm(孔直径)*50mm(孔深) 和 ND70型 70个*16mm(孔直径)*50mm(孔深)
·控制箱体采用防腐设计，可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。
·高效：采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，消解快速、彻底。 
·控温精确：PID温控系统，操作简单方便，性能优良，经久耐用。控温精度高，可达±0.2℃，可调节加热速率，实现程序升温并控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热
·优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个消解孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.0 ℃（常温-250℃），同时消解多个样品时，能保证各个样品的相同的反应温度和条件，进行批处理。