智能型超声波乳化分散系统

图片(Image):

2.描述(Description):

超声波破碎、乳化、分散原理：超声波换能驱动电路将50/60Hz的市电转换2000Hz的高频电压电能，该能量作用于液体中而产生强大的压力波，这个压力波则会形成千百万的微观气泡，随着高频震动，气泡将迅速增长、然后突然闭合、在气泡闭合时，由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波，在其周围产生上千个大气压的压力（即超声波化）及5000℃的瞬间温度，温度变化速率大于109K/s。

超声波乳化分散系统特点：超声波乳化分散系统就是利用超声波的分散、粉碎、活化等多重交应，其作用可破坏溶剂结构，改善反应活性，分散粉粹粒子，使其线度进一步缩小。经现场实验证明，超声波反应釜对粉状物质在液相中的超细级粉粹和纳米分散能起到了显著的作用，同时对粉状物质参与的反应、乳化反应和均相反应等也能起到加速反应的作用，广泛应用于化工、石油、冶金、煤炭、电子、医药、建材、轻工等实验室领域

超声波乳化分散系统

★使用范围：
    石油、化工过程中的油水或其它物料的乳化、微乳化。也可用于轻工、纳米材料、食品和医药等部门的液体处理。

★说明：
     超声波乳化分散系统是将大功率超声换能器变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。

- 技术参数(Technical Parameters):

| 型 号 | 超声波 功率 | 瓶口数 | 超声波 频率 （KHz） | 控温范围（℃） | 反应容积（ml） | 冷槽容积（L） | 压缩机功率（W） | 超声波探头直径（φ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XO-1500DN | 100~1500W连续可调 | 3 | 25 | -20~100 | 10-500 | 8 | 500 | 20mm |

- 应用范围(Application Range):

有机合成、药物化学、食品科学、高聚物化学、电化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等。

- 主要特点(Key Features):

·由超声波发生系统、加热系统、制冷系统、控温系统系统组成。
·整体不锈钢立柱移动式框架结构，反应釜盖，可选回流、加液、测温等全套玻璃。

·选用G3.3硼硅玻璃，有良好的化学、物理性能。
·合金钢机械密封，聚四氟乙烯连接口，保持在工作状态下的高精度密封。
·日本技术交流电机，强扭力，无噪声。

·内置档板设计.搅拌更稳定.混合更加均匀。

·聚能式超声波发生器是将大功率超声换能器的变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。

·特制三颈反应瓶可满足多种实验要求(既可冲入各种气体参与反应,也可连续加料)。

·原装欧洲泰康制冷压缩机,制冷量大、温度均匀。

6. 配件及数量(Accessory & Quantity):

| 产品名称 | 品 牌 | 规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波信号发生器 | 先欧 | XO-1500DN | 1 | 中文液晶显示、功率可微调，击进方式可每次5W微调。 |
| 专用反应釜（含密封塞） | 先欧 | 250ml | 1 | 含加样口，冷凝管接口，超声波发生器专用开口 |
| 专用反应釜（含密封塞） | 先欧 | 350ml | 1 | 含加样口，冷凝管接口，超声波发生器专用开口 |
| 专用反应釜（含密封塞） | 先欧 | 500 ml | 1 | 含加样口，冷凝管接口，超声波发生器专用开口 |
| 支架装置 | 先欧 |  | 1 | 优质不锈钢材料 |
| 冷凝装置系统 | 先欧 |  | 1 | 长400MM，冷凝效果好 |
| 专用密封圈 | 先欧 |  | 3 | 氟胶材料 |
| 变幅杆 | 先欧 | Φ6 | 1 | 钛合金探头 |
| 低温恒温槽 | 先欧 | DC-2006 | 1 | 零下5度，容量30L, 流量`13L/分钟 |