天津市兰力科化学电子高技术有限公司

LK5100电化学发光分析系统

LK5100型电化学发光分析系统是天津市兰力科化学电子高技术有限公司开发、研制的产品，创新性发明了电致化学发光暂态过程分析方法（发明专利申请号：201110070382.1）。

LK5100电化学发光分析系统将电化学及发光分析整合为一体，使用方便，易于精确控制，保证电化学发光分析的测定结果更精确、更稳定，大幅度提高了测定的灵敏度。尤其对痕量物质的测定，更具有优势。 应用领域：药物、氨基酸、多肽、蛋白质及核酸检测分析,蛋白质与药物、核酸相互作用研究，以及环境生态和食品卫生领域中痕量物质的分析测定。

一、工作环境

1）环境温度：-15℃ ~ 45℃

2）环境相对湿度：< 75%

3）仪器四周通风良好，空气中不含腐蚀性气体。

4）仪器周围无强电磁场干扰。

5）电源电压：AC220V（50Hz）。

二、可提供的测试方法

化学发光检测：化学发光分析

电化学发光同时检测：脉冲电位电化学发光分析、单电位阶越计时电流&电化学发光同时检测、双电位阶越计时电流&电化学发光同时检测、线性扫描伏安&电化学发光同时检测、循环伏安&电化学发光同时检测

电化学检测：

恒电位技术：开路电位&时间测量曲线、单电位阶越计时电流法、双电位阶越计时电流法、单电位阶越计时电量法、双电位阶越计时电量法、恒电位电解库仑分析法

线性扫描技术：线性扫描伏安法、循环伏安法、塔菲尔（Tafel）曲线测量、线性扫描溶出伏安法

脉冲技术：微分脉冲伏安法、微分脉冲溶出伏安法

方波技术：方波伏安法、方波溶出伏安法

三联吡啶钌—草酸体系循环伏安—电化学发光同时检测图

三、技术规格

本底噪声：<10RLU(0.1秒计数时间)                灵敏度1×10-19

重复性CV≤3%                                   稳定性CV≤3%

线性范围50～2.0×106RLU                        相关系数＞0.999

光谱（响应）范围300nm～650nm                   扫描速度0.01mV/s～5000V/s

最小分辨率0.01Mv                               电流检测下限≤10pA

恒电位范围－10～+10V　                          恒电流范围-250～+250mA

方波幅度  0.001～0.5V、                         采样间隔0.0001～60000Sec

最大输出电压-28V～+28V                          交流频率0.0001～100KHz

探测器：锑铯光阴极光电倍增管

市场价格：145,000元

天津市兰力科化学电子高技术有限公司

www.lanlike.com    E-mail: lanlike@lanlike.com

地址：天津市华苑产业园区榕苑路15号4-C-901

电话：022-87610157    传真：022-23858108  邮编：300384