testo 420风量罩

testo 420风量罩适用于大型进风/回风口快速精准测量，满足法规体系要求确保室内空气质量。testo 420为医院，写字楼或商业建筑的HVAC系统测量提供可靠的支持。

内置气流整流栅，即使在涡流出风口也可精确测量。

涡流出风口需要频繁地进行风量测量。由于出风口湍流的影响，风速经常不能准确测量。

testo 420风量罩可有效减少测量误差。内置气流整流栅可有效降低涡流，均匀气流，从而实现风量在80到3,500m3/h之间精准测量。

超轻风量罩，极简设置

风量罩搭载符合人体工学设计手柄及可调整显示屏，机身总重仅为2.9kg。意味着即使在大型会议室和头顶以上高度也可以轻松精准执行风量测量任务。突出的测量按钮位于风量罩底座，确保记录测量过程中的每一个读数。

标准风罩尺寸为610 x 610 mm。我们额外提供其他尺寸风量罩选件用于更多天花板出风口测量。可选的三脚架为高处的进风口和回风口测量提供很大帮助。三角架最长可延伸至4m。
固定拉杆使得风量罩可以快速简单组装好。出厂标配的运输拉杆箱确保安全运输。

在线创建测量报告，使用App应用程序可发送到邮箱中

下载我们免费的App应用程序可使用更多优势功能。通过App及蓝牙功能可将智能手机和平板计算机作为第二显示屏并进行远程控制。在使用三脚架进行天花板高处测量时尤为实用。

HVAC系统测量时，可通过App开始/结束测量程序，并以txt格式保存测量结果。使用App可以在线创建测量报告。测量结果，例如总风量和换气率，可以按照客户的自定义模板进行分配。还可通过邮箱发送测量结果和报告。帮助您节省时间，提高工作效率。

可更换风量罩---优势一览
适用于HVAC系统测量的风量罩配备显示屏用于显示测量结果。可调整显示屏方便客户从不同角度读取测量值。

testo 420可完成风速，风量，绝对压力，温度和相对湿度测量任务。自动归零功能确保在微压下精确测量。

背光显示屏，所有测量值可在一屏下全部读取。通过App应用程序，实现在线保存测量值和创建测量报告功能，可以分析和管理测量测量值。无需额外配备操作软件，也可以在计算机上进行数据管理。

testo 420风量罩集成不同测量仪器不仅仅局限于天花板出风口风量测量。拆下凤罩还可用于管道内压力，风速和风量的测量。说明您节约成本，无需采购其他仪器。

管道测量时，连接上选配的皮托管和连接软管即可。时间平均/多点平均计算功能，输入管道几何形状，两者结合使用帮助事半功倍完成管道测量。

### 产品包含

testo 420风量罩包含测量仪器，610 x 610mm风罩，5个固定拉杆，USB数据线，电池和运输拉杆箱。

技术参数：

### NTC                                          电容式湿度传感器

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH |
| 测量精度 | ±1.8 %RH + 3 %测量值 at +25 °C (5 ~ 80 %RH) |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 技术参数 |  |
| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
| 测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-20 ~ +0 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 相应时间 | 45 s (t90) |

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 700 ~ 1100 hPa |
| 测量精度 | ±3 hPa |
| 分辨率 | 0.1 hPa |
| 相应时间 | 1 s |

### 差压                                                   绝压

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | -120 ~ 120 Pa |
| 测量精度 | ±2 %测量值 + 0.5 Pa at +22 °C, 1013 hPa |
| 分辨率 | 0.001 Pa |
| 相应时间 | 1 s (t90) |

### 风速

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 40 ~ 4000 m³/h |
| 测量精度 | ±3 %测量值 + 12 m³/h at +22 °C 1013 hPa (85 ~ 3500 m³/h) |
| 相应时间 | 1 s (t90) |
| 分辨率 | 1 m³/h |

### 技术参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| EU-/EG-法规 | EU-guideline 2014/30/EU |
| 保修 | 1年 |
| 电池类型 | 碱锰电池 |
| 电池寿命 | 40 h |
| 直径 | 610 x 610 毫米 (Standard hood) |
| 显示屏尺寸 | 3.5" |
| 显示屏特性 | Dot matrix |
| 显示屏背光灯 | with illumination |
| 接口 | Micro-USB |
| 操作温度 | -5 ~ +50 °C |
| 内存 | 2.0 GB (internal) |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
| 重量 | 2900 克 |