KH-3000mini型全波长薄层色谱扫描仪 
KH-3000mini车载型全波长薄层色谱扫描仪

上海科委攻关重点项目 
—专门为车载薄层分析而打造—

上海科哲公司是全球四大薄层色谱扫描仪生产商之一，中国薄层色谱仪器的领导者。KH-3000mini车载型全波长薄层色谱扫描仪是是上海科委科技攻关重点项目，由上海科哲公司与上海交通大学合力打造，完全符合中国药典委员会2005版与2010、2015版中国药典薄层色谱扫描仪部分的原理与性能要求，是全球唯一的车载型薄层色谱扫描仪，主要用于中药薄层色谱快速分析与非法添加。
KH-3000mini主要特点：

1、自动光源能量标定，提醒更换能量不足光源；

2、自动对灯，使光源始终保持最强状态；

3、自动校正光栅单色仪，保持波长的准确性；

4、氘灯-卤钨灯自动切换，可进行氮气吹扫避免臭氧干扰；

5、带有紫外光谱扫描功能，可分析未知物质，优化扫描波长；

6、USB数据传输，数据传输量大，传输速度快；

7、工作站性能强大，仪器全计算机控制，自动化程度高；

8、光源可提供200nm~850nm 连续紫外-可见光谱，波长范围宽；

9、单色仪使用1200条/mm的全息光栅，分辨率与光谱纯度高；

10、工作站可进行样品、方法、操作者管理，符合GMP/GLP要求；

11、工作站预置了2000版、2005版及2010、2015版所有中药定量分析方法，调出即用；

12、采用抗震底板，便于车载移动使用；

13、配备车载电源适配器，便于车载电源与电池供电；

14、配置一体化电脑，节省空间，具有更高的便利性；

15、箱体开门方向、扫描平台均考虑了节约空间的要求；

16、带有常用药品非法添加数据库，适合快检与移动检验；

17、数据可以使用WIFI进行分享，无需线缆，节省空间；

KH-3000mini主要优点：
1、中国创造的代表产品，全球唯一的车载型薄层色谱扫描仪； 
2、扫描速度快，定量准确，支持多种扫描方式；
3、功能齐全，研究质控均可，售后服务简单； 
4、高度自动化，高度可操作性，操作非常容易；

5、防震底盘、直流供电、一体化电脑，适合车载使用；

KH-3000mini仪器组成： 
1、主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口、抗震底盘、一体化电脑）； 
2、Tstar-3000专业薄层色谱工作站； 
仪器附件（选配）： 
1、SP-20E型自动薄层色谱点样器；

2、TD-II型自动薄层铺板机； 
3、TS-II型超细电动薄层喷雾器； 
4、GoodSee-20E型薄层色谱成像系统；

5、TK-10型自动薄层色谱展开器；

6、TY-10型薄层衍生化器；

KH-3000mini仪器指标： 
1、测量方式：反射法，荧光法、吸收法； 
2、光谱范围：200nm~850nm（连续可调）； 
3、光源：卤钨灯、氘灯（自动切换）； 
4、单色器：全息光栅（1200线/mm），支持氮气吹扫功能； 
5、光谱带宽：5nm； 
6、波长准确度：±0.5nm；
7、最小分辨率为：25μm； 
8、测量平台：可放100mm×100mm高效薄层色谱板； 
9、扫描速度：50mm/s；
10、操作系统：WIN2000/XP/7/8/10；
11、电源接口：USB接口 220V 300W；

可完成下列药品的分析： 
1、中药材

三七、山豆根、山茱萸、女贞子、牛黄、两面针、独活、穿心莲、黄连、黄芪、蛇床子、苦胆等； 
2、中成药

六味地黄丸、六味地黄颗粒、山楂丸、黄连上清丸、黄连丸、知柏地黄丸、导赤丸、消银片、九分散、明目地黄丸、霍胆丸、三妙丸、二至丸二妙丸、香连片穿心莲片、脑得生片、清肺消炎丸、葛根芩连微丸等； 
3、生化药

曲霉毒素、大环内酯、蛋白质、抗生素、色素、核酸、酶；

4、非法添加

壮阳药  减肥药  降糖药  止痛药  色素  三聚氰胺