# Text boxes

三目反射偏光显微镜：XPF-500C

电脑型三目反射偏光显微镜：XPF-500C

一、仪器的主要用途和特点 XPF-500反射偏光显微镜，又叫矿相显微镜或岩相显微镜，是地质、矿产、冶金等部门和高等院校相关学科的专业实验仪器之一。(www.caikon.com 上海蔡康光学仪器) 随着光学技术的不断进步，偏光显微镜的应用范围也越来越广阔，许多行业，如化工，半导体工业以及药品检验等，都广泛地使用偏光显微镜。XPF-500C电脑型透射偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作明场观察，单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微摄影，配置有石膏λ、云母λ/4试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品.本仪器的具有可扩展性，可以接计算机和数码相机。对图片进行保存、编辑和打印。

二、仪器的主要技术指标

名 称 规 格 总放大倍数： 40X---630X 无应力消色差物镜 4X/0.1 10X/0.25 25X/0.40 40X/0.65弹簧 63X/0.85弹簧 目镜 WF10X 10X十字目镜 试片 石膏1/4λ试片 云母1/4λ试片 石英楔子试片 测微尺 0.01mm 载物台 360度旋转 移动尺 移动范围30mm×40mm 镜筒 45度平拉式三目观察 光源 卤素灯（6V/20W）亮度可调

三、系统数字性

XPF-500C型偏光显微镜系统是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在计算机上很方便地观察偏光图像，并对偏光图谱进行分析,处理,还可输出或打印偏光图片。(www.caikon.com 上海蔡康光学仪器)

四、系统组成 1、偏光显微镜XPF-500 2、电脑适配镜 3、彩色数字摄像器机 4、计算机（选购）

五、选购部分(www.caikon.com 上海蔡康光学仪器) 1. WF16X目镜、10网格目镜、10刻度目镜 2.偏光分析软件 3.200万像素彩色成像器,300万像素彩色成像器,400万像素彩色成像器