倒置金相显微镜

一、用途

倒置金相显微镜用以鉴别和分析各种金属和合金的组织结构，对热处理后的材料作一般金相组织的研究工作。显微镜成像清晰，视野宽广，整体设计符合人机功能，适合长时间操作。可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定。原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
      仪器是系倒置式金相显微镜，由于试样被观察表面与工作台表面重合，因此与试样高度无关，便用方便，仪器结构紧凑，外形美观大方，仪器底座支承面积较大，弯臂坚固，使仪器的重心较低安放平稳可靠，由于目镜与支承面呈45度倾斜，使观察舒适。

| 名 称 | 参数规格 | 4X1 | 4XB | 4XBC | 4XBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察镜筒 | 单目观察筒，45度倾斜 | √ | / | / | / |
|  | 双目观察筒，45度倾斜，瞳距调节范围：55-75mm,视度可调 | / | √ | √ | √ |
| 目镜 | WF10X（视场φ18mm） WF12.5X（视场φ18mm） | √ | √ | √ | √ |
|  | 10X（0.1mm/格）带刻度目镜 | √ | √ | √ | √ |
| 物镜 | 消色差物镜：10X/0.25/工作距离：7.31mm；PL40X/0.65/工作距离：0.66mm；100X/1.25/工作距离：0.3mm | √ | √ | √ | √ |
| 光学放大倍数 | 100X-1250X | √ | √ | √ | √ |
| 调焦系统 | 粗微动调焦机构: 粗微动同轴调焦机构，调焦行程：25mm,微动格值:0.002毫米，带锁紧和限位装置，更好的保护镜头。 | √ | √ | √ | √ |
| 载物台 | 双层机械载物台，大小：200*180mm，移动范围：75*50mm | √ | √ | √ | √ |
| 载物板 | 配两块载物板，大小：φ68mm，中间孔直径：10mm,20mm | √ | √ | √ | √ |
| 测微尺 | 0.01mm | √ | √ | √ | √ |
| 光源 | 6V20W卤素灯光源，亮度可调 | √ | √ | √ | √ |

二、技术参数及配置

三、扩展拍照摄影功能

4XBC型：在4XB的技术参数上配置CK-300电脑摄像系统，可双眼观察金相图像,又可以在电脑上很方便地观察金相图像，还可对图像进行处理，并可随时捕捉记录金相图片，还可以保存或打印出高像素金相照片。（彩色摄像系统见CK-300摄像机介绍）

4XBD型：在4XB的技术参数上配置数码相机专用接口和数码相机，可双眼观察金相图像,又可以在数码相机液晶屏上很方便地观察金相图像，并以数码照片记录下来。

四、系统组成

五、可选购件

1、DS-3000几何测量软件

2、DM-3000金相分析软件

# Text boxes

| 1、倒置金相显微镜主机 2、目镜10X、12.5X 3、10X测微目镜 4、目镜观察筒 5、物镜10X、40X（平场）、100(油) 6、载物台压簧 7、载物板φ10、φ20 | 8、杉木油 9、灯泡（卤素灯） 10、保险丝 11、滤色片（黄、绿、灰及磨砂玻璃） 12、测微尺（0.01） 13、4XBC组件：CK-300摄像系统（含光盘和数据线） 14、4XBD组件：数码摄像系统（数码接口和数码相机） |
| --- | --- |