LumiStation-1600L型多管转盘化学发光仪

上海闪谱生物科技有限公司是一家专业的生命科学仪器生产商，下属的Limitation品牌供专业的高精度、高通量、高性能的化学发光系统，拥有该领域的核心技术，系列产品可以广泛应用于药物筛选、分子生物学、免疫学、细胞学、食品安全、环境分析等多个领域。LumiStation -1600L型多管化学发光仪专为生物化学发光研究工作而打造，是检测闪光与辉光化学发光反应的理想选择。

LumiStation-1600L主要特点
1、使用高灵敏度光电倍增管，噪音低、灵敏度高，动态范围大；
2、具有精准可靠的注射泵加样器，加入化学发光反应试剂；

3、具有12个测试反应管，可顺序进行检测；

4、功能强大分析软件，完全满足快速、慢速、长时间动力学分析的要求；

5、标配2个试剂加样器，适应闪光检测；

6、具有独特的光阱系统，防止光信号交叉干扰；

7、配有温控装置，可以在线进行温度控制；

8、具有时间动力学功能，既可以检测闪光，也可检测辉光；

9、可以升级为光子计数器，检测限更低，灵敏度更高；

LumiStation-1600L主要参数

1、波长范围：300nm-850nm；

2、测试管数量：12管；

3、读取模式：闪光法、辉光法、动力学、快速动力学；

4、灵敏度度：8amol ATP/孔；

5、温控范围：室温+1℃到65℃；

6、检测器：光电倍增管（可升级为光子计数器）；

7、检测时间：1ms~1200s；

8、分液器：2个，具有试剂回收功能；

LumiStation -1600L主要组成
1、主机（包括光电倍增管检测器、检测管载物台、加样泵）；

2、LS-Pro1600L分析软件；

选配件：

- 分液器500µl-10000µl（选配件）；

- 单光子计数器；

LumiStation-1600L主要应用

Luciferase分析   双Luciferase分析   Tyrosine激酶分析    Aequorin Ca2+分析

dsDNA分析  基于化学发光的ELISAs分析  ATP检测  DNA探针   噬菌作用

兽药残留  环境分析   致病微生物及毒素  抗原抗体  标记蛋白   磺胺药物