QFN-LE-5型离心二流体双用喷雾干燥机

QFN-LE-5 型离心二流体双用喷雾干燥机

一、参数

1、离心喷头水分蒸发量：～5Kg/h

2、二流体喷头水分蒸发量：～3Kg/h

3. 双层SUS304不锈钢，厚度为50mm保温棉

4. 60度锥角设计，更加有力于收料

5. 内部镜面抛光，防粘壁

7.旋风分离器，乔枫独家，气固分离效果更好。

8.独有的抽屉抽样功能，乔枫独家，实验极其方便。

9、进风温度：～350℃（可调）

10、加热方式为用电加热，380V/15KW。

11、收尘方式：一级旋风

12、操作方式：自动/手动

13、电源：380V 三相四线

二、QFN-LE-5 型设备配置

QFN-LE-5型离心喷雾配置表

1. 喷雾塔

干燥塔直径φ800

内壁/SUS304

双层保温层：

带观察孔，清洗门等，

内壁镜面处理。

2. 热风分配器 SUS304 组件

3. 进风蜗壳 Q235/2mm

4. 雾化器

转速:21000-23000rpm； 材质：SUS304 组件 ；功率：0.75KW 电动喷头/变频调速

5.二流体喷头

采用国际上最先进的二流体喷头，通针自动清理喷头，雾化均匀，雾化形式可调

和物料接触部分均为SUS316不锈钢，防腐效果更好。

6. 锁气碟阀DN100 1 SUS304 卫生级(含快接头)

7.电加热器10kw

8.系统管道￠63

9. 防爆照明灯1 只组件

10. 旋风分离器

11. 旋风出料桶

12. 引风机 1.5kw

13. 电控柜 台组件

三、交货期：10 个工作日内

四 设备图片