| MHV-1000数显显微维氏硬度计（大屏幕） |
| --- |
|  | MHV-1000 型中有内置打印机 |
| 一、 MHV-1000数显显微维氏硬度计主要特点 |
| 仪器在机械，光学，光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。本机配有10倍数显式测量显微镜，20倍和40倍物镜都能参与测量，使测量范围更大，应用范围更广泛，并采用液晶大屏幕，操作上更直观，更清晰，在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数、日期、时间、硬度转换值等。它具有直接测量读数、17个转换标尺、存储、打印和RS232接口等功能,并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。在国内的同类产品中具有一定的代表性,先进性。 |

二、MHV-1000主要技术规格

1、试验力：

(0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N

(10、25、50、100、200、300、500、1000)gf

2、试验力加卸载控制： 全自动（加载/保荷/卸载）    3、测量显微镜放大倍率： 200倍、400倍

4、试验力保荷时间：（5～60）S                     5、测微鼓轮最小分度值：0.0625μm

6、测量范围：1H～2967HV                         7、XY试台尺寸：100×100mm

8、XY试台行程范围：25×25mm                 9、试件最大高度：70mm

10、试件最大宽度：95mm                       11、输出：内置打印机，RS232串行接口

12、光源：冷光源                              13、电源：110V/220V,60/50Hz

14、外型尺寸：（ 425×245×490）mm            15.重量：30Kg

三、应用范围：  ——黑色金属、有色金属、 IC薄片、层压金属、表面涂层；

——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等；

——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

四、MHV-1000主要附件：

显微维氏压头              物镜(20 ×、40× )      十字试台

10×数字式测微目镜         维氏硬度块（2块）     薄片夹持台       平口夹持台

细丝夹持台               水平调节螺钉            水平仪            RS232通信线