QFN-BD 型布袋喷雾干燥机

QFN-BD 型布袋喷雾干燥机

特点：

- 产品无交叉污染
      可用不同的布袋处理不同的原料（一袋一料），因而不存在交叉污染。

- 设备清洗方便
      干燥室（布袋）可以拆装，原料切换时的清洗作业非常简单。

- 产品组份均一
       因产品在一处回收，多成分原料的组分不会分离且收率较高。

- 设备所占空间较小
       因不需旋风分离器等收尘设备，整体更显紧凑。

- 产品切换容易
      只需备妥不同原料的专用布袋，即可在短时间内进行原料切换。

- 能源损失较少
      因干燥室（布袋）的热容较小，可在短时间内加热到所定温度，
      设备运行时的热（能源）损失较少。

- 可采用不同的雾化装置
      原料喷雾用的雾化装置，既可采用雾化盘式也可采用二流体喷嘴或加压二流体喷嘴

| 机 型 | QFN-BD-10 | QFN-BD-15 | QFN-BD-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水份蒸发量 | 5Kg | 10Kg | 20Kg |
| 干燥室直径(mm) | ￠1,117 | ￠1,490 | ￠2,235 |
| 加热器容量 | 9Kw | 18Kw | 36Kw |
| 外形尺寸（mm）(L×W×H) | 1320×2280×2280 | 1710×2680×3260 | 2460×3950×4780 |
| 安装重量（参考） | 1,000Kg | 1,300Kg | 1,600Kg |
| 机 型 | QFN-BD-30 | QFN-BD-37 |  |
| 水份蒸发量 | 40Kg | 75Kg |  |
| 干燥室直径(mm) | ￠2,980 | ￠3,725 |  |
| 加热器容量 | (注2) | (注2) |  |
| 外形尺寸（mm）(L×W×H) | 4000×7000×(注2) | 5000×8000×(注2) |  |
| 安装重量（参考） | (注2) | (注2) |  |

注   1. 水份蒸发量表示以进风温度250℃,出风温度100℃为基准。
      2.上述机型中QFN-BD-30、QFN-BD-37是特殊机型，关于(注2)内容需商谈后决定