蔡康新一代的工业电子软性内窥镜( SCK)将卓越的图像质量和柔韧性以及坚固耐用完美的结合在一起.经过多年的研发,上海蔡康光学仪器有限公司开发出最新一代的电子软管内窥镜，相比传统的光学软管内窥镜，新的光学系统受到镜体的弯曲所造成的影响更小，所以新型电子软管内窥镜可以以大于传统光学软管内窥镜多倍的程度弯曲而不会造成任何损坏，更适合苛刻的工业检测环境。
       电子软性内窥镜具有以下的优点:
      1.全屏的图像画面显示 
      2.更坚固耐用的特点保证了更长的使用寿命
      3.提供始终清晰锐利的图像，同时不会因为使用过程中的不慎跌落及弯曲造成光学镜体的损坏。根据统计70%的普通光学软管镜返   修是因为不小心弯曲镜体及跌落造成的光学镜片破裂引起的
      4.超亮的长寿命LED光源照明，抛弃了传统光学硬管内窥镜需要连接光源及摄像机、监视器等一系列附加设备的麻烦，更适合工业内窥检测的便携性

二：SCK工业内窥镜技术参数：

插入管外径：2.8mm-15mm(任意定制)

有效工作长度：1m-100m(按客户要求定制)

探头照明方式：LED照明(或者光纤照明)

探头分辨率：40万像素

观察距离：10mm-100mm

信噪比：>34dB

伽玛修正：0.45

自动光圈：自动电子快门

电子快门：1/50～1/100000秒连续

增益控制：自动增益控制

工作温度：-10℃～+85℃ Rh95% Max (85°以下可连续工作20分钟)

储存温度：-20℃～+90℃ Rh95% Max

防水性：防水，防油

操作环境：

视频内窥探头工作温度：-25°C - 80°C

主机系统工作温度: -20°C -46°C，液晶屏在0°C以下需预热

贮藏温度：-25°C - 60°C

相对湿度: 80%最大，无冷凝

防水性: 视频内窥镜探头能承受0.5bar( 相当于5m水深)

显示屏主要技术参数：

*采用宽视角7英寸TFT液晶显示屏，图像细腻清晰，色彩鲜艳

*多种制式选择：PAL,NTSC,SECAM

*具有MMI输入接口。可方便连接DVD,GAME等设备

*可实现图像上下，左右翻转控制，适应不同的安装方式

系统和附件

1.7寸LCD显示屏一套

2.内窥镜主机一套（含SD卡存储）

3.口径4mm探头一根，有效工作长度2M

4.高容量锂电池一套（选配）

5.数据线一套

6.标准运输/存储箱一个

7.USB拍照系统（选配）

# Text boxes

软性电子内窥镜SCK