QFN-ALL-10型全能型喷雾干燥机

QFN-ALL-10全能型喷雾干燥机:

一机多用：

可造粒造粉，可低温高温，离心，二流体，双气送液造粒，超声波喷头造细粉。

QFN-ALL-10 型造粒喷雾干燥机（乔枫独家）

专门的双气送液造粒喷头，国内一大创新。直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热量变成颗粒.同时配置一直带自动通针的造粉喷头，和5型的离心喷头,超声波喷头造细粉，能够实现造粒造粉功能。

可适应实验和小规模生产使用。 颗粒球精度好，颗粒均匀。因为该设备体积小，普通实验室就可以装下。核心配件均采用进口设备，其他配件均国内知名厂家生产，保证产品的稳定性和安全性

一、参数

1、雾化头，乔枫双气送液造粒喷头，最大处理量是10L/小时

2. 双层SUS304不锈钢，厚度为50mm保温棉

3. 55度锥角设计，更加有力于收料

4. 内部镜面抛光，防粘壁

5. 粒径范围为5微米到250微米，造粒粒径可调

6.旋风分离器，乔枫独家，气固分离效果更好。

7.独有的抽屉抽样功能，乔枫独家，实验极其方便。

8.产品捕集方式：塔底收料

9、进风温度：～350℃（可调）

10、加热方式为用电加热，380V/25KW。

11、收尘方式：一级旋风

12、操作方式：自动/手动

13、电源：380V，3相5线

14.设备占地面积约（长×宽×高）1.8m×1.8m×2.4m

15.控制系统：智能控制、PLC控制，

二、QFN-ALL-10 型设备配置

QFN-ALL-10型离心喷雾配置表

1. 喷雾塔

干燥塔直径φ1200

内壁/SUS304

双层保温层：

带观察孔，清洗门等，

内壁镜面处理。

2. 热风分配器QFN-ALL-10-B 1 SUS304 组件

3. 进风蜗壳QFN-ALL-10-D 1 Q235/2mm

4. 雾化头，乔枫双气送液造粒喷头，二流体造粒喷头和5型离心喷头

5. 三轮滚盘移动收集车；

6.乔枫品牌取样收集抽屉，物料查看和检测器

7.电加热器25kw 1 台SUS304 组件材质304

8.系统管道￠76 1 套SUS304 卫生级(含快接头)

9. 防爆照明灯1 只组件

10. 旋风分离器B-180 1 只SUS304/2mm

11. 旋风出料桶4L 3 只SUS304/2mm 抛光处理

12. 引风机 1.5kw 1 台Q235 组件

13. 电控柜QFN-ALL-10-C 1 台组件