全自动翻转式振荡器

- 仪器介绍：

全自动翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法，是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法》（HJ2099-2007）与《固体废物 浸出毒性方法 醋酸缓冲渗液法》（HJ300-2007）规定设备。广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业，也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。

全自动翻转式振荡器：固体废弃物浸出毒性浸出设备（TCLP）翻转法

—中国国家标准5085.3-2007（HJ/T299-2007）规定设备

—中国国家标准GB16889-2008（HJ/T300-2007）规定设备

—美国EPA 方法1311选用设备。

含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中，遇水浸沥，使其中的有害物质迁移转化，污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阀值时，则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据，也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。

浸出实验 是对含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中，遇水浸沥，使其中的有害物质迁移转化，污染环境这一自然过程的野外或实验室模拟。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据，也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。

三、仪器技术参数及性能指标：

l 符合标准HJ/T 299-2007和HJ/T 300-2007的要求。

l 翻转式振荡器可连续工作18小时以上。

l 转速：0-60r/min，能适应长时间大负荷运转。

l 与样品有接触的装置表面由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。

l 翻转振荡器可放置2L玻璃瓶、PE瓶、PTFE瓶、TEFLON瓶和ZHE零空间式萃取容器

l 种类：6，8，10及12瓶等；

l 材质：全不锈钢结构；

l 转速：每分钟0-45转可调；

l 翻转方式：正转2分钟停5秒，再反转2分钟停5秒，如此往复。也可以设定不间断正转；

l 时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定；

l 温度设定：根据需要任意设定；

全自动翻转式振荡器

l 微电脑控制，操作方便；

l 安全装置：全封闭翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置。

l 全封闭的护罩，活动推拉门，装卸瓶轻松自如。

l 开关连锁，清晰明了；微创开关，确保误动作安全。

l 全不锈钢制作，超常的使用寿命和非常的稳定性能。