光化学反应仪QFN-GHX-III

QFN-GHX光化学系列根据客户的不同的要求，分为以下几款，也可根据客户要求进行定制： 
QFN-GHX-I：适合大批量样品的处理 
QFN-GHX-II：适合大批量样品的处理+冷水循环装置 
QFN-GHX-III：升降式设计，可以通过调节升降台高度调节光照强度 
QFN-GHX-IV：适合小批量样品的处理（可同时8个样品同时处理） 
QFN-GHX-V：适合小批量样品的处理（可同时8个样品同时处理）+冷水循环装置

产品说明:

QFN-GHX-III升降式光化学反应仪主要用于研究气态物质（如氮氧化物、硫氧化物、烃类和其它有机物等）和固相表面的光化学变化，也可用于研究浓度较高的水油混合物的光化学变化。

主要特征:

●微电脑控制器，光功率连续可调（国内领先）。
●控制器置有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化。
●微电脑定时器，可分步定时。
●气体反应器可通入特殊气体。
●调节升降台高度调节光照强度。
●反光罩可使样品充分接受光照。

技术参数:

QFN-GHX-III型升降式光化学反应仪配置如下：

★ 主体部分包括反应暗箱。

★ 光源控制器。
★ 汞灯：1000W。
★ 氙灯：1000W。
★ 金卤灯：450W。
★ 石英气体反应器、石英固体反应器、石英冷阱。
★ 升降调节台、反光罩。

产品配置:

冷水循环装置：光化学专用低温恒温槽1台，反应暗箱：1台，QFN-GHX专用光源控制器：1台，石英冷阱：1只，汞灯：1支，氙灯：1支，金卤灯：1支，反光罩升降台1套，石英气体反应器一个,移动推车：1个。