QFN- BS型有机溶剂喷雾干燥机

QFN- BS型有机溶剂喷雾干燥机

QFN- BS型实验型微量有机溶剂喷雾干燥机

QFN- BS微型实验室有机溶剂喷雾干燥机是上海乔枫实业有限公司开发的设备。整机设计紧凑，自成一体，一键式开机，彩色大液晶触摸屏操作，可采用完全自动或人工监控两种运行模式，方便操作和实验过程的监控。是目前国内唯一可用于有机溶剂溶液的实验室喷雾干燥机。

一、适用范围

QFN- BS微型实验室有机溶剂喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

二、 QFN- BS微型实验室有机溶剂喷雾干燥机主要特点

1）可以解决喷雾干燥中含有机溶媒物料干燥难的问题，一般有机溶媒会呈易燃易爆的特性，防爆型闭式实验室喷雾干燥机使物料能在密闭的干燥系统中循环，可避免有机溶媒气体与外界氧空气的接触，确保了安全生产；

2）可以解决原料生产中易氧化物料干燥难的问题，此技术利用惰性气体的抗氧化性，物料在闭路循环系统抗氧化性的环境中干燥与输送，起着与氧隔绝的目的，确保了易氧化物料干燥生产的质量；

3）可以解决有些原料生产中毒气体污染问题，有些物料或溶媒气化时会产生有毒气体，惰性气体封闭循环实验室喷雾干燥机将使这些产生的有毒气体密闭在系统之中，并在后道工序收集，可减少环境污染，有利于环境保护。

4）彩色大触摸屏操作，全自动控制和手动控制相结合，国内唯一：

全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵自行启动，触摸屏上显示运行动画，运行流程清晰显示；关机时只需按停止键，机器自动安全关机。

手动控制：如需在实验过程对工艺参数进行调整，可方便切换至手动状态，整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）。

5)二流体喷雾的雾化结构，整机采用优质不锈钢材料精密制造，设计紧凑，无需附属设备，方便使用，历久如新。

6)为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度±1℃。

7)进料量可通过进料蠕动泵调节，最小样品量可达50ml。

8)干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围。

三、QFN- BS实验室有机溶剂喷雾干燥机技术参数

1）彩色触摸屏操作控制，全中文操作界面

2）进料量：1000mL/H ～1500ml/h

3）彩色触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速（控制物料流量）/通针频率/氧气浓度

4）整个系统处于封闭状态，含氧气浓度在线监控，系统内氧气浓度一旦达到1.5%，系统会自动强制性停机并报警。

5) 喷嘴口径: 0.5mm 0.7mm 1mm 1.5mm 2mm可选，并可根据客户要求定制,适用于各种物料和不同的喷粉颗径要求

6）进风温度控制：60 ℃ ～200℃

7）适时调控PID恒温控制技术,加热控温精度：±1℃

8)含氮气循环系统和溶剂在线回收系统

9)可选配低温冷却循环泵用于低沸点有机溶液