# 上海精宏生化培养箱SHP-150

查看大图

双门模式 ：内门为全钢化玻璃门

门数 ：双门

工作室材质 ：镜面不锈钢内胆

功率 ：700W

电源电压 ：220V-50HZ

温度波动 ：±0.5℃

控温范围 ：5-50℃

工作室尺寸 ：500*450*650mm

容量 ：150L

SHP型 生化培养箱 SHP Series Low Temperature Indcubator
一.用途概述:
用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校、生产部门，是水体分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物和培养、保存，植物栽培、育种试验的专用设备。
二、产品特点：
1、 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间可调。
2、 电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。
3、 采用双重六结构，隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度。
4、 模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护。
三.技术参数.(Specifications):

| 产品名称 Products | 生化培养箱 Low Constant Incubator | 低温生化培养箱 Low temperature Incubator |
| --- | --- | --- |
| 型号 Model | SHP-080 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-350 | SHP-450 | SHP-750 | SHP-1500 | SHP-2500 |
| 电源电压 Mains voltage | 220V.50Hz |
| 控温范围 Temperature control range | 5~50 ℃ | -10~50 ℃ |
| 温度波动 Temperature fluctuation | ± 0.5 ℃ | ± 1 ℃ |
| 消耗功率 Consumption power | 600W | 700W | 800W | 1450W | 1700W |  | 1100W | 1650W |
| 工作室尺寸 Dimensions of the working chamber | 400 × 400 × 500mm | 500 × 450 × 650mm | 600 × 550 × 750mm | 600 × 550 × 1000mm | 600 × 710 × 1000mm | 840×800 ×1100mm | 500 × 450 × 650mm | 600 × 550 × 750mm |