QFN- LD型冷冻喷雾干燥机

QFN- LD型冷冻喷雾干燥机

QFN- LD实验室喷雾冷冻干燥机

QFN- LD实验室喷雾冷冻干燥机是上海乔枫实业有限公司结合喷雾干燥技术和真空冻干技术精心开发的结晶。

适用范围

QFN- LD实验室冷冻喷雾干燥机适用于热敏性、粘稠性、活性物料及含糖量高的物料的低温干燥，如中草药天然产物提取液、乳制品、生物制剂、酶制剂、水果原汁、高分子材料等

主要特点

1、QFN- LD实验室冷冻喷雾干燥机把喷雾干燥和真空冷冻干燥二者有机的结合起来，所需的干燥时间极短，极大的缩短了传统的真空冷冻干燥时间，且干燥后的物料为粉状的固体，经喷雾冷冻干燥的物品，原有的生物、化学特性基本不变，易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的形态，并且能保持其原有的生化特性；

2、本机采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统，制冷迅速，结冰器温度低，吸附水份能力强，温度、真空度显示均为数字式，准确、直观；

3、冷冻喷雾干燥物品采用空气自然加热升华，保持样品的安全性；

4、主机上配有真空泵电源插头，不需另接电源，使用方便；

5、真空连接采用国际通用标准卡箍，方便可靠；

6、性能稳定，操作简便，噪音低；

7、快速冷冻喷雾干燥对比传统冻干机：能对易粘壁、含有机物的液态物料进行快速冻干（果汁、中药浸膏等），且干燥后的成品呈颗粒状态，流动性好，颗粒粒径在一定范围内可调。

技术参数

1）彩色LCD触摸屏参数显示：干燥室温度/蠕动泵转速 /风机频率/通针频率/干燥室压力

2）处理量：1000ml/次 (QFN- LDB 3000ml/次   QFN- LDC 5000ml/次）

3）喷雾冷冻温度：<-15℃

4）冷阱温度：≤-60℃

5）真空泵功率：2KW

6）极限真空压力 <20Pa（空载）

7）喷雾压力： 2-5BAR（喷雾压力可调）

8）空压机产气量：4.2M3/h

9）冷风风量：5.5M3/min