# 上海精宏全温培养振荡器HZP-250

查看大图

最大容量 ：100ml×44个或250ml×44个或500ml×14个或

标准配置 ：100ml×6个-150ml×6个-250ml×6个

消耗功率 ：900W

电源电压 ：220V-50Hz

温度波动 ：±0.5℃

控温精度 ：±0.1℃

控温范围 ：5℃~50

定时范围 ：0~99.9hours

摆振幅度 ：φ28mm

旋转频率 ：0-280rmp

工作室尺寸 ：摇摆尺寸440*440mm双层

ZDP型 恒温培养振荡器ZDP Series Constant Temperature Shaking Incubator
HZP型 全温培养振荡器HZP Series Shaking Incubator with Temperature 
特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度.

振荡器件：多功能弹簧架、烧瓶夹、试管架、托盘
技术参数.(Specifications):

| 产品名称Products | 恒温温培养振荡器Constant shaking incubator | 全温培养振荡器Shaking incubator with temperature |
| --- | --- | --- |
| 型号 Model | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
| 电源电压 Mains voltage | 220V. 50Hz |
| 旋转频率Temperature control range | 30~280rpm |
| 摆振幅度Vibrate Shaking function | φ 28mm |
| 摆板尺寸 Size of board | 370×370mm×2层 | 440×440mm ×2层 | 370×370mm ×2层 | 440×440mm×2 层 |
| 标准配置Standard configure | 100ml×6个,150ml×6个 ,250ml×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6 个 ,500ml× 6个 | 100ml×6个 ,150ml×6 个 ,250ml ×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6个 ,500ml×6个 |
| 最大容量Max dimensions | 100ml×28个或250ml×28 个或500ml×9个或1000×5 个 | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000×9 个 | 100ML*28个或250ML*28个或500ML*9个或 1000 ×5个 | 100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000×9个 |
| 控温范围 Temperature control range | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ |
| 控温精度 Teperature control precision | ± 0.1 ℃ |
| 温度波动Temperature fluctuation | ± 0.5 ℃ |
| 消耗功率Consumption power | 500W | 580W | 700W | 900W |