# 上海精宏真空干燥箱DZF-6020

查看大图

玻璃门 ：双层钢化防弹玻璃门

工作室材质 ：不锈钢内胆

真空度 ：<133PA

电源电压 ：220V-50HZ

温度波动度 ：±1℃

控温范围 ：室温+10-200℃

工作室尺寸 ：300*300*275mm

DZF型 真空干燥箱(Model DZF Vacuum Drying Oven)
一、适用范围：
适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等。
二、产品特点：
1、长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。
2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 
3、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。
4、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。
■采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁

■加热器直接装入工作室底部升温快。

* 6020 型、 6050 型：不锈钢内胆，双层钢化防弹玻璃门 。

* 6021 型：钢化玻璃门。

* 6051 型：双层钢化、防弹玻璃门。

* 6052 型：无加热功能，不锈钢内胆 . 
* 6090 型、 6210 型：不锈钢内胆，双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。
三、技术参数 (Technical date):

| 型号Model | DZF-6020 | DZF-6021 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6051 | DZF-6090 | DZF-6210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压Mains voltage | 220V ,50Hz |
| 控温范围Temperature control range | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～150℃ | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～250℃ | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～250℃ |
| 消耗功率Consumption Power | 300W | 400W | 1400W | 1350W | 1200W | 2160W |
| 温度波动Temperature fluctuation | ±1℃ |
| 真空度Vacuum degree | <133pa |
| 工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 300×300×275mm | 320×320 ×300mm | 415×345×370mm | 450×450 ×450mm | 560×590 ×640mm |
| 工作室材料 Material of working chamber | 1Grl8Ni9Ti | 08F | 1Grl8Ni9Ti | 1Grl8Ni9Ti | 08F | 1Grl8Ni9Ti |