QFN- DW型低温喷雾干燥机

QFN- LD型低温喷雾干燥机

QFN- LD型低温喷雾干燥机产品说明：

QFN-LD型低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。该型喷雾干燥机可以实现在常温下进行喷雾干燥。

低温喷雾干燥机主要特点：

● 突破性结构，全分子筛专利蜂巢转轮设计。

● 转轮内置高效分子筛。

● 超低值耗材。

● 干燥风能达到-60~-70℃以下的超低露点。

● 采用P.I.D温度控制系统，可显示再生温度和低露点回风温度。

● 马达逆相和过载保护功能。

● 超温警报、故障停机及显示功能。

● 控制原件采用欧姆龙、西门子、富士等名牌产品。

● 结构简单紧凑，保养方便，故障率极低。

● 外型采粉体烤漆，亮丽大方。

●彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。

●全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵自行启动，触摸屏上显示运行动画，运行流程清晰显示；关机时只需按停止键，机器自动安全关机。

●手动控制：如需在实验过程对工艺参数进行调整，可方便切换至手动状态，整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）

●设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。

●关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏。

●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造，使干燥过程在无污染的环境下进行。

●内置进口全无油空压机，喷粉的颗径呈正态分布，流动性非常好，噪音非常低，小于60db。

●二流体喷雾的雾化结构，整机采用优质不锈钢材料制造，设计紧凑，无需附属设备。

●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度±1℃。

●进料量可通过进料蠕动泵调节，最小样品量可达50ml。

●干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围。

●针对黏性物料，设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。

喷雾干燥机技术参数

◆除湿风量 60立方/小时

◆干燥风机耗电量：0.4kw

◆再生风机耗电量：0.2kw

◆再生电热耗电量：2.4kw

◆进风温度控制：30 ℃ ～300℃

◆出风温度控制：30 ℃ ～140℃

◆蒸发水量：1500mL/H ～ 2000ml/h

◆最大进料量：最大为2000ml/h（可调）

◆进料方式：蠕动泵调节

◆最小进料量：50mL

◆控温精度：±1℃

◆平均干燥时间：1.0～1.5S

◆整机功率：4.5KW /380V