MWD-700型密闭式智能微波消解仪

MWD-700型密闭式智能微波消解仪是MWD-7系列中的一款高档智能型产品。MWD-700以其稳定的工作性能、便捷的操作方法、直观方便的人机交互界面、人性化模块化结构设计，在国内外同档次的微波消解仪中脱颖而出，特别是全罐扫描测温、测压,在国内同档次仪器中绝无仅有。仪器采用“零耗材整机设计”，兼具国内首创的“全罐温-压双控并双显”功能的智能型高端微波消解仪。仪器在光学测距控压的基础上引入国际先进的中红外测温技术，并融合上新的设计理念和特殊的结构及数据处理方式，成功地将每一个消解罐内样品溶液的真实温度实时采集并显示出来，在国内首次实现了真正意义上的“全罐温-压双控并双显”的功能；根据消解罐材质的物理及化学特性，结合特殊的机械设计工艺，利用“锥台原理”巧妙设计出操作简单，无需防爆膜、密封碗等常规消耗品的零耗消解罐，彻底实现了“零耗材整机设计”，解决了用户后期购置耗材配件申报难、经费不足、周期长等众多苦恼问题。使用安全、操作便利、经久耐用。

仪器主要参数

*消解罐数量：18套

*炉腔:圆桶式设计

*炉盖:气压翻盖式

*样品消解罐容积：100ml

*压力控制方式：全罐扫描控压

*压力监测方式：多光纤非接触式光学测压

*测温控制方式:全罐扫描控温

*测温装置：进口中红外特定波长测温装置

*样品消解罐材质：进口TFM

*保护外罐材质：进口PEEK+玻纤

*防暴框架材质:聚丙烯混玻纤

*极限耐压：10 MPa

*最高工作温度：250℃

*极限耐温：350℃

*炉腔体积:60 L

*显示器：8英寸超大触摸屏

*控压范围：0～6 MPa (0～60kg/cm2)

*压力控制精度：±0.1MPa(1kg/cm2)

*微波功率：2000 W（0～2000W之间任意可调）

*微波频率：2450MHz

*转盘旋转方式：720°连续旋转

*微波泄漏：低于5mw/cm2

*电源：AC 220V，10A，50/60Hz

*外观尺寸:640mm×630mm×590mm

*主机净重：75kg

仪器主要特点

1、超大容量圆桶式炉腔设计，符合旋转原理和实际消解的需要，容纳更多的消解罐；

2、气压式翻盖结构设计，封闭性更好，接近零泄露，操作更安全；

3、可同时消解1-18个样品，消解容量可达100ml；

4、独家专利零耗材自恢复式高压消解组合罐，具有自恢复式双重泄压结构，无需防爆膜、密封碗、爆裂

块等耗材；

5、零耗材整机设计，零耗材微波消解仪的问世，解决了用户后期购置耗材配件申报难、经费不足、周期

长等问题；

6、国际先进技术-中红外测温技术的引入，使直接探测消解罐内溶液的真实温度变为现实；

7、高精度多光纤非接触式扫描测压与中红外非接触式扫描测温技术的结合，成功地将每一个消解罐内溶

液的实时温度和压力采集并显示出来，成为国内首创“全罐温-压双控并双显”功能的微波消解仪；

8、国内首创真正意义上的“全罐温-压双控并双显”，即可以实时单独监控并单独显示每一个消解罐内样

品溶液的真实温度和真实压力；

9、8英寸高端彩色触屏控制器，可实现远程安全操作控制，操作直观明了，炫彩灵动、智能便捷；

10、316不锈钢工业级炉腔，防爆性能更高，更难全；

11、腔体采用多层PFA涂层防护，耐酸耐碱耐腐蚀；

12、采用高效的非脉冲微波功率自动变频控制技术，不但实现了微波功率对温度压力的精确闭环控制，而

且提高了磁控管的微波发射效率，节能高效。

13、功率及功率调节方式：采用变频谐振式或非脉冲式（可选）连续微波智能调节方式，微波输出稳定高

效。用户可在0-2000W之间根据需要任意调控；

14、PEEK混玻纤360°高级别安全防护措施外罐，耐压、耐高温，操作安全；

15、高精度多光纤扫描测压，同时扫描18罐压力，每罐压力都得以清晰显示；

16、非接触式扫描设计，使整个消解过程无交叉污染隐患，同时避免信号线缠绕打结现象；

17、超过720°连续扫描设计，使每个罐内样品得以均匀加热，消解同步、彻底；

18、自动恢复式泄压消解罐设计，避免样品的浪费；

19、过压保护及压力骤升过温、过压、温度骤升或压力骤升等保护的系统程序设计，使消解过程准确可控、消解彻底；

20、仪器设有帮助界面，方便用户查阅；

21、人性化、智能化的触摸屏操作界面设计，显示直观，操作方便；

22、外设急停按钮按键，当意外发生时能迅速、及时、有效切断电源，保障操作人员的人身安全。

全新、先进和超越的设计

※60L工业级圆桶型力学炉腔，腔体采用316不锈钢激光无缝焊接而成，防爆性能更高，更难全；多层PFA涂层防护，耐酸耐碱耐腐蚀；

※高精度多光纤非接触式扫描测压与国际先进中红外非接触式扫描测温技术的结合，成功地将每一个消解罐内溶液的实时温度和压力采集并显示出来，成为国内首创“全罐温-压双控并双显”功能的微波消解仪，

监测消解罐内样品溶液的真实温度；并开拓创新，采用新的设计理念和特殊的结构及数据处理方式，成功地将同批所有消解罐的实时温度采集并显示在8英寸触摸屏上，实现了真正意义上的全罐温-压双控并双显的功能；

※高精度智能保护系统，当罐内的温度或压力出现异常情况时，系统自动报警、自动保护，使操作过程更为安全；

※高精度多光纤非接触式扫描测压、测温，无交叉污染隐患，实现了消解过程中样品和测压测温系统的完全隔离，彻底消除了市场上普遍采用的导气导压引起样品交叉污染的弊端和导气管耐压低造成的消解样品范围有限的缺陷，以及采用测压晶体测压测温时信号线容易缠绕打结的隐患；

※PEEK混玻纤360°高级别安全防护措施消解外罐，耐腐蚀、耐高温及抗冲击耐压等多项性能指标，远远超过市场上普遍使用的有机改性PEEK工程塑料外罐，根本上解决了操作者使用过程中的安全隐患；

※最新安全自动恢复式泄压消解罐设计，使得样品消解罐在消解过程中遇超压泄压后，能自动还原密封状态，并继续工作，避免批次样品和溶剂的报废，有效降低成；

※定量垂直安全泄压设计，当消解罐完全密闭正常运行且罐内压力达到安全泄压的指定强度时，密封盖自动上升至释放压力的泄压口处，实现定量垂直泄压，保证运行安全；

※全套消解罐组合在炉腔内始终朝一个方向连续旋转设计，打破了消解装置在炉腔内<360°来回旋转的常规。避免了微波对于不同位置罐体的不对等加热，保证每个样品都能同等和彻底消解，同时减少对转盘电机的冲击，延长仪器的使用寿命；

※气压翻盖式多重防护门结构，既符合防爆力学设计理念，又降低了操作人员的工作强度；

※采用高效的非脉冲微波功率自动变频控制技术，不但实现了微波功率对温度压力的精确闭环控制，而且提高了磁控管的微波发射效率，节能高效。18罐/批次的高通量消解能力，极大地提升了实验室样品前处理效率。独立框架式消解罐组合灵活、使用方便，满足不同应用需求

※功率及功率调节方式：采用变频谐振式或非脉冲式（可选）连续微波智能调节方式，微波输出稳定高效。用户可在0-2000W之间根据需要任意调控；

※多种主被动安全保护功能：高强度双重安全防护门、温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能、急停按钮保护等。可选配远程控制功能；

※零耗材整机设计，零耗材微波消解仪的问世，解决了用户后期购置耗材配件申报难、经费不足、周期长等问题；

精雕细选凸显优越性能

※高价优质超大触摸屏

- 仪器采用8英寸超大触摸屏，手感好、操作简捷

- 分辨率高、显示清晰，读数方便

- 显示内容丰富，曲线、温度、压力、时间、功率、消解变化和操作过程等尽收眼底

- 菜单式流程设计，层次清晰，更具人性化

- 显示器性能稳定、质量优良、一致性好

- 开机自检，逐步显示自检步骤和环节，高效直观

※进口PEEK混玻纤360°高级别安全防护措施消解外罐

- 消解罐分内罐和外罐结构设计，给安全提供双层保证，亦便于压力测试

- 消解内罐由进口TFM（改性聚四氟乙烯）一体加工而成

- 消解外罐由进口PEEK混玻纤360°一体熔制而成

- 进口优质材料的选用，使消解罐在极限高温和高压下不易爆破

- 进口材料消解罐，透热性能好，样品受热均匀

- 特殊的工艺加工，加上进口优质材料的选用，使消解罐无需使用密封碗、防爆膜等不稳定耗材，是消解过程更为安全

- 特殊的罐体结构设计，使消解过程中超压泄压后，自动还原密封状态，并继续工作。避免报废和浪费；

- 罐体的特殊模具化，保证了消解罐具有良好的一致性

※多重安全保护措施

- 仪器采用高精度测压系统，有效检测内罐压力，并实时显示

- 仪器采用高精度控制系统，当罐内的压力超过设定的保护值时，仪器会自动停止加热，防止伤害；

- 仪器具有异响监测功能，如有异常及时提醒

4、消解罐内压力，若出现过压和压力骤升，仪器采用特殊的保护措施

5、消解过程中若出现异常情况，可实现开门暂停

6、操作过程中，可对仪器进行故障自检，仪器具有自动提示功能

7、仪器可将密闭消解罐中的反应数据快速准确地传输，同时进行分析处理，实时监控消解变化过程；

8、优质模具化炉腔结构设计，为整机的安全提供有力的保障

※非接触式测温测压装置

1、非接触式保证旋转过程连续、安全，同时保证每个罐内的样品受温均匀，消解同步、彻底；、

2、非接触式降低仪器在运行过程中不必要的损耗，有效延长仪器的使用寿命；

3、采用特定波长红外线测试装置可以穿透样品消解罐材质，准确测定罐内溶液的真实温度，普通红外只

能测得罐壁的温度，铂电阻测温炉腔没的信号线容易发生发火烧毁而且这种测温方式会发生交叉污染

还有铂电阻外面要套上聚四氟乙烯的套管温度有延迟，玻纤测温很脆易折断且后期维修使用经费太高；

4、多光纤光学探测压力法，国内首创，精准探测管内压力的变化；

5、全罐温度和压力同时监测，使消解过程更为理想、可控、彻底和安全。

※316不锈钢60L工业级炉腔

1、炉腔由316不锈钢激光无缝焊接而成，防爆性能更高，更难全；

2、内部多层PFA涂层防护，耐酸耐碱耐腐蚀；

3、符合旋转结构学原理，内部样品更容易受热均匀，密闭性好，几乎无泄漏。

丰富的功能

- 可根据温度、压力和时间绘制曲线，并显示在触摸屏上

- 通过非接触方式检测压力，实时监控并显示罐内的压力

- 根据不同的需求，设置消解温度和消解时间

- 根据实验的不同情况，设置相应的压力保护

- 不同的功能下，设有参数设置界面，用户根据自己的要求自行设定

- 选用不同型号的仪器可实现：扫描测压、智能测压和罐内温度扫描等功能

- 可适用于高压密闭微波消解、多罐密闭消解、密闭溶剂萃取、密闭有机合成等

- 可任意编辑、修改和存储255种消解程序；每种方法程序可设10个消解步骤；每个消解步骤的相关参数（压力、时间和微波功率）用户都可以根据需要任意设计

- 实现了消解罐组合在炉腔内始终顺时针连续720度旋转，解决了微波对不同罐位的不对等、不均匀加热等问题

10、高频谐振式调节方式，高效能转化率；用户可在0-2000W之间根据需要任意调控

11、仪器具有各项参数自动校准功能，并设置问题解答功能

仪器配置

主机（内置中红外测温装置和多光纤测压系统）：1台

排风管（含抱箍）：1套

样品消解罐（内罐）：18套

保护外罐（外罐）：18套

防爆框架：18套

载样平台：1套

辅助平台：1套

20孔内罐架：1套

脱罐工具：1件

信号校准板：2套

主机电源线：1根

触摸屏控制器：一套