QFN-L-5-S 型离心喷雾干燥机

QFN-L-5-S 型离心喷雾干燥机

一、参数

1、离心喷头水分蒸发量：～5Kg/h

2. 整机SUS304不锈钢

3. 60度锥角设计，更加有力于收料

4. 内部镜面抛光，防粘壁

5.旋风分离器，乔枫独家，气固分离效果更好。

6.独有的抽屉抽样功能，乔枫独家，实验极其方便。

7、进风温度：～200℃（可调）

8、加热方式为用电加热，380V/10KW。

9、收尘方式：一级旋风

10、操作方式：自动/手动

11、电源：380V 三相四线

12.可选配，二流体喷头，超声波喷头，离心喷头，造粒喷头

二、QFN-L-5-S 型设备配置

QFN-L-5-S型离心喷雾配置表

序号名称规格及型号数量材质备注

1. 喷雾塔

干燥塔直径φ800

内壁/SUS304

带观察孔，清洗门等，

内壁镜面处理。

2. 热风分配器QFN-L-5-a1 SUS304 组件

3. 进风蜗壳QFN-L-5-b Q235/2mm

4. 雾化器（转速：21000-23000rpm，SUS304 组件，0.75KW 电动喷头/变频调速）

附：二流体喷头

采用国际上最先进的二流体喷头，通针自动清理喷头，雾化均匀，雾化形式可调

和物料接触部分均为SUS316不锈钢，防腐效果更好。

超声波喷头：采用超声波对溶液进行处理，适合超细微粒的物料，如纳米微粒等。所得粉料分布非常均匀，粒径超细。

造粒喷头：采用双气送液喷头，乔枫独创。造粒效果非常好。造粒范围在15微米到250微米之间。（需定制）

6. 锁气碟阀DN100 1 SUS304 卫生级(含快接头)

7.电加热器10kw 1 台SUS304 组件（电加热管：10Kw/支,材质304）

8.系统管道￠63 1 套SUS304 卫生级(含快接头)

9. 防爆照明灯1 只组件

10. 旋风分离器B-180 1 只SUS304/2mm

11. 旋风出料桶4L 3 只SUS304/2mm 抛光处理

12. 引风机 1.5kw 1 台Q235 组件

13. 电控柜LPG-5 1 台组件

三、交货期：10 个工作日内

四 设备图片