# 上海精宏真空干燥箱DZF-6050

查看大图

玻璃门 ：双层钢化防弹玻璃门

工作室材质 ：不锈钢内胆

真空度 ：<133PA

电源电压 ：220V-50HZ

控温范围 ：室温+10-250℃

工作室尺寸 ：415*370*345mm

特别提示：凡需充惰性气体保护或干燥高温度物品等特殊要求的用户请与我司联系。

DZF型 真空干燥箱(Model DZF Vacuum Drying Oven)
一、适用范围：
适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等。
二、产品特点：
1、长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。
2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 
3、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。
4、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。
■采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁

■加热器直接装入工作室底部升温快。

* 6020 型、 6050 型：不锈钢内胆，双层钢化防弹玻璃门 。

* 6021 型：钢化玻璃门。

* 6051 型：双层钢化、防弹玻璃门。

* 6052 型：无加热功能，不锈钢内胆 . 
* 6090 型、 6210 型：不锈钢内胆，双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。
三、技术参数 (Technical date):

| 型号Model | DZF-6020 | DZF-6021 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6051 | DZF-6090 | DZF-6210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压Mains voltage | 220V ,50Hz |
| 控温范围Temperature control range | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～150℃ | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～250℃ | RT+10℃～200℃ | RT+10℃～250℃ |
| 消耗功率Consumption Power | 300W | 400W | 1400W | 1350W | 1200W | 2160W |
| 温度波动Temperature fluctuation | ±1℃ |
| 真空度Vacuum degree | <133pa |
| 工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 300×300×275mm | 320×320 ×300mm | 415×345×370mm | 450×450 ×450mm | 560×590 ×640mm |
| 工作室材料 Material of working chamber | 1Grl8Ni9Ti | 08F | 1Grl8Ni9Ti | 1Grl8Ni9Ti | 08F | 1Grl8Ni9Ti |