HBRV-187.5电动布洛维硬度计

HBRV-187.5型电动布洛维硬度计具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法,七级试验力的多用途多功能硬度机，能满足用户多种硬度测试的要求。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用范围广、操作方便，是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机。

适用范围
淬火钢、表面淬火钢, 硬质合金钢，铸铁，有色金属, 各种调质及退火钢, 硬化薄钢板,也适合交软的金属,表面热处理和化学热处理等。

技术数据

| 洛氏标尺 试验力 | HRA， HRB， HRC 60Kg (588N)，100Kg (980.7N),，150Kg(1471N) |
| --- | --- |
| 布氏标尺 试验力 | HBW2.5/31.25， HBW2.5/62.5，HBW5/62.5， HBW2.5/187.5 31.25Kg (306.5N)， 612.9N(62.5Kg)，1839N(187.5Kg) |
| 维氏标尺 试验力 | HV30， HV100 30Kg(294.2N)，100Kg (980.7N) |
| 硬度读取 | 洛氏：表盘式 布氏, 维氏: 测量显微镜 |
| 显微镜放大倍率 | 37.5X,，75X |
| 保菏时间 | 2 ~ 60S |
| 试件最大高度 | 洛氏: 170mm 布氏, 维氏: 140mm |
| 仪器尺寸 | 520X240X700MM (长X宽X高, LXWXH) |
| 仪器重量 | 80 Kg |
| 电源 | AC220V + 5%, 50~60 Hz |
| 执行标准 | GB/T230.2（洛氏)，GB/T231.2(布氏) ，GB/T4340.2 (维氏) JJG112 (洛氏)，JJG150(布氏) |

| 主机附件箱 | HBRV-187.5 | 产品使用说明书 | 1本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头 | 各1只 | 产品合格证书 | 1份 |
| ￠1.58mm硬质合金球压头 | 1只 | 大平,中平,V型试台 | 各1只 |
| ￠2.5mm,￠5mm硬质合金球压头 | 各1只 | 金属维氏硬度对照表(布氏对照表附内) | 1份(说明书中) |
| 标准洛氏硬度块 | 3块 | 15X测微目镜 | 1只 |
| 标准布氏硬度块 | 1块 | 2.5X物镜 | 1只 |
| 标准维氏硬度块 | 1块 | 5X物镜 | 1只 |
| 砝码1、2、3、4、号 | 共4只 | 6V/5w灯泡 | 4只 |
| 砝码0号 | 1只 | 溜板试台 | 1套 |
| 保险系0.5A | 2只 | V形试台 | 1只 |
| 仪器灯泡 | 2只 | 照明灯头 | 1只 |
| 电源线 | 1块 | 照明灯罩 | 1只 |
| 防压塑料袋 | 1只 | 显微镜座 | 1只 |