HVS-1000AV图像自动测量数显显微硬度计（大屏幕）

一、 主要特点

仪器在机械，光学，光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。本机配有10倍数显式测量显微镜，10倍和40倍物镜都能参与测量，使测量范围更大，应用范围更广泛，并采用液晶大屏幕，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，通过数码测量压痕，自动输入，自动显示硬度值。并可进行各种硬度值相互转换，测试结果可自动储存、处理、打印。备有RS-232接口，可与计算机联机。本机数字化、自动化程度较高。

二、技术规格

1、试验力：

10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、

200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N)

2、试验力加卸载控制： 全自动（加载/保荷/卸载）

3、总放大倍率：100倍（观察）、400倍（测量）

4、试验力保荷时间：（5～60）S

5、最小测量单位： 0.031μm

6、转换标尺：洛氏、表面洛氏、布氏

7、XY试台尺寸：100×100mm

8、XY试台行程范围：25×25mm

9、试件最大高度：65mm

10、试件最大宽度：90mm

11、输出：内置打印机，RS232串行接口

12、光源：冷光源

13、电源：110V/220V,60/50Hz

14、外型尺寸：（ 425×245×490）mm

15.重量：30Kg

三、应用范围：  ——黑色金属、有色金属、 IC薄片、层压金属、表面涂层；

——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

四、主要附件：显微维氏压头           平场物镜(10 ×、40× )

10×数字式测微目镜        十字试台       维氏硬度块（两块）

薄片夹持台               平口夹持台

水平调节螺钉        DH-3000硬度分析软件(含标尺、加密锁)

RS232通信线        摄像机接口          CCD摄像器

五、硬度分析功能

仪器预留摄影通道，经过CCD摄像后的图可以传输到电脑，显示图像真实清晰，实现在电脑上编辑图像，进行图像的处理及打印。运行DH-3000硬度分析软件，能进行如下工作：

1、图像处理功能：加亮或变暗整个图像，对比度调整，颜色调整，转换为灰度图像，灰度自动色阶，二值化处理，去除杂点，膨胀，细化，连接断线，延长断线，删除断头，锐化，

柔化，边缘增强，边缘检测，中值滤波去噪等功能。

2、硬度测量：拍得的图片直接导入软件，在软件里进行硬度值的自动测量，本软件提供了“人工测量”和“自动测量”两种工作方法来测量硬度值，同时可保存检验过程中的图文信息。

3、新建报告：建立一个具有特殊格式的报告（如上图所示）

4、打开报告：打开并浏览已经保存的报告文件。

5、定倍打印：可一次装入多副图片，并可对其进行图像处理，设置说明文字和打印版面，生成一份特殊的报告文件。

选购件：      电脑和打印机        金相试样镶嵌机

金相试样抛光机       金相试样切割机

# Text boxes

HVS-1000AV数显显微硬度计