HVS系列数显维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，具有良好的可靠性，可操作性。大屏幕直接显示相关数据。

该机采用计算机软件编程，高倍率光学测量系统，光电传感等技术，通过软键输入，能调节测量光源的强弱，选择测试方法与硬度对照表、保持时间，文件号与储存等，在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力，测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间，测量次数，并能键入年、月、日期，试验结果和数据处理等，通过打印机输出，RS232接口与计算机连网。

硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀层处理后的零件，

是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。

主要技术参数

| 型号 | HVS-5 | HVS-10 | HVS-30 | HVS-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验力 | 2.94N(0.3Kgf) 4.9N(0.5Kgf) 9.80N(1.0Kgf) 19.6N(2.0Kgf) 29.4.0N(3.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) | 2.94N(0.3Kgf) 4.9N(0.5Kgf) 9.8N(1Kgf) 29.4N(3Kgf) 49.0N(5Kgf) 98.0N(10Kgf) | 9.8N(1.0Kgf) 29.4N(3Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) | 9.8N(1.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) 490N(50Kgf) |
| 硬度测试范围 | 8HV0.3~2900HV10 |
| 试验力施加方法 | 自动加卸试验力 |
| 测量显微镜放大倍率 | 200×（测试时用） 100×（观察时） |
| 试验力保荷时间 | 0～60s（每秒为一单位，任意键入） |
| 最小检测单位 | 0.5μm |
| 试件最大高度 | 160mm |
| 压头中心到外壁距离 | 135mm |
| 主机重量 | 约40Kg |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 外型尺寸（长×宽×高） | (520×190×650)mm |
| 主要标准附件 | 10X数显测微目镜、水平仪、水平调节螺钉、维氏硬度块、RS232通信线，打印机 |

# Text boxes

HVS-5/10/30/50型大屏幕数显维氏硬度计