光化学反应仪QFN-GHX-V

QFN-GHX光化学系列根据客户的不同的要求，分为以下几款，也可根据客户要求进行定制：

QFN-GHX-I：适合大批量样品的处理

QFN-GHX-II：适合大批量样品的处理+冷水循环装置

QFN-GHX-III：升降式设计，可以通过调节升降台高度调节光照强度

QFN-GHX-IV：适合小批量样品的处理（可同时8个样品同时处理）

QFN-GHX-V：适合小批量样品的处理（可同时8个样品同时处理）+冷水循环装置

产品说明:

QFN-GHX系列光化学反应仪是在上海交通大学，华东理工大学多名教授的技术支撑下研发成功，主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等功能，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

主要特征:

●微电脑控制器，功率连续可调（国内领先）。

●控制器置有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化。

●有微电脑定时器，可分步定时。

●内照式光源，受光充分。 
●配有八位磁力搅拌装置，使样品充分混匀受光。

●双层石英冷阱，可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。
●箱体内左侧有 2个专用插座，供箱内灯源和搅拌反应器插头用。

●配有可移动式推车，便于移动或固定。

●QFN-GHX-V型适合小批量样品的处理。

技术参数:

★光源功率可连续调节大小。

★QFN-GHX集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
★汞灯功率调节范围：300~1000W可连续调节。
★氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。

★金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节。

★石英试管规格：30ml、50ml（或定做）。

★可同时处理8个样品（或定做）。

★八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。

★冷却水循环装置制冷量：＞1000W

★冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。

产品配置：

冷水循环装置：光化学专用低温恒温槽1台，反应暗箱：1台，QFN-GHX专用光源控制器：1台，石英冷阱：1只，汞灯：1支，氙灯：1支，金卤灯：1支，八位磁力搅拌装置：1台，石英试管：16只（30ml,50ml各8只），移动推车：1个。