# Text boxes

XTL-100V 电视型体视显微镜

一、仪器的主要用途和特点: 
      电视连续变倍体视显微镜使用范围相当广泛， 它观察物体时能产生正立的三维空间像，立体感强，成像清晰和宽阔，具有较长的工作距离，对同一物体可实现连续放大倍率观看,可直接在电视机上观察实物图像。
    本仪器性能可靠，操作简单，使用方便，且外形美观，不 仅可作教学示范，生物解剖，作观察分析，由于本显微镜具有 很高的分辨率及大视场范围的清晰度，因此还可作电子工业和 精密机械工业零件装配和检验，农业上的种子检查等。

二、主要技术指标:

1、单筒显微镜参数

直接在电视机上观察实物图像
物镜变倍范围 ： 0.7--4.5X       变倍比 ： 6.5：1

移动工作距离 ： 260mm         光源：环形荧光灯
总放大倍数 ： 7—450X (以21寸电视机，2X倍的大物镜为例)

3、彩色摄像机

1/3”数字影像驱动装置535线高清晰的水平分辨率

最低照度彩色0.7Lux /黑白0.48Lux 50dB高信噪比

内置革命性的10-Bit数字处理器（DSP） 可开/关的电子快门

可开/关的自动增益控制

白平衡选择：自动跟踪 / 手动 可开/关的自动背光补偿功能

三、系统的智能性

电视型连续变倍体视显微镜是将精锐的光学显微镜技术、 先进的光电转换技术、普通的电视机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而，我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现，从而提高了工作效率。

四、系统组成

1、单目体视显微镜 XTL-100           2、适配镜
3、摄像器(CCD)