# Text boxes

XP-550C  电脑型透射偏光显微镜

XP-550C电脑型透射偏光显微镜

一、XP-550C透射偏光显微镜的主要用途和特点 XP-550C透射偏光显微镜采用先进的无限远光学系统进行设计，利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户做单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察。可广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验，也可进行液态高分子材料，生物聚合物及液晶材料的晶相观察，是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器,也是地质行业认证的必备仪器。 随着光学技术的不断进步，高精度偏光显微镜的应用范围也越来越广阔，许多行业，如化工，半导体工业以及药品检验等等，都广泛地使用偏光显微镜。XP-550C电脑型透射偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微摄影，配置有石膏λ、云母λ/4试片、石英楔子等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品，可以接计算机进行摄像。对图片进行保存编辑和打印。

二、仪器的主要技术指标

名 称 规 格 总放大倍数： 40X---1000X 无限远无应力消色差物镜 PL 4X/0.1 工作距离:17.9mm PL 10X/0.25 工作距离:8.80mm PL 40X/0.65 (弹簧)工作距离:0.69mm PL 100X/1.25 (弹簧,油)工作距离:0.33mm 目镜 WF10X/Φ20mm 10X/Φ20mm分划目镜 试片 石膏1λ试片 云母1/4λ试片 石英楔子试片 主体 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 滤色片 磨砂玻璃、蓝色 四孔转换器 外向式滚珠内定位 调焦机构 粗微动同轴调焦机构，带锁紧、限位装置，微动格值: 2μm 偏光聚光镜 N.A.1.25可上下升降 集光器 内置视场光栏，滤色片座，卤素灯照明适用 载物台 360°高精度等分刻度圆型旋转载物台，游标格值6’，中心可调，带锁紧装置，尺寸Φ150mm 勃氏镜 推入式,中心可调整 起偏振器 可360°偏振方向旋转，有0、90、180、270四个档位，可拆卸 检偏器 推进式检偏装置，可360°偏振方向旋转，可方便移出光路 镜筒 30度铰链式，可360度旋转 光源 卤素灯（6V/20W）亮度可调 CK-300摄像系统 1X摄影接口，标准C接口 300万数字成像系统，最高分辨率：2048X1536， USB2.0连接，图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，,体积小，安装方便 ,标准镜头接口

三、系统组成

1、偏光显微镜XP-550 2、电脑适配镜 3、CK-300彩色数字摄像器 4、计算机（选购）

四、可选购部分:1.WF16X、WF20X 目镜 2.DP-3000偏光分析软件 3.数码成像系统（数码相机接口、数码相机）