XTL-100C电脑型单筒体视显微镜

一、仪器的主要用途和特点: 
      电脑型连续变倍体视显微镜使用范围相当广泛， 它观察物体时能产生正立的三维空间像，立体感强，成像清晰和宽阔，具有较长的工作距离，对同一物体可实现连续放大倍率观看,可直接在计算机上观察实物图像。
    本仪器性能可靠，操作简单，使用方便，且外形美观，不仅可作教学示范，生物解剖，作观察分析，由于本显微镜具有很高的分辨率及大视场范围的清晰度，因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验，农业上的种子检查等。

二、仪器的主要技术指标:

可直接在计算机上观察及拍摄实物图像。
物镜变倍范围：0.7--4.5X 连续变倍
变 倍 比 ： 6.5：1

上下移动工作距离：200mm
总放大倍数 ： 7—80X (标配0.5X摄影接口，可配1X接口达到14-160X)

光  源:LED环形冷光源.

成像系统: 300万数字成像系统，最高分辨率：2048X1536，采用USB供电，功耗小，USB2.0连接， 图像质量好 ,色彩还原性好,图像稳定.

三、系统组成

1、单目体视显微镜 XTL-100             2、适配镜
3、CK-300彩色数字摄像器              4、电脑 (选购件)

四、可选购件

1、辅助大物镜：0.5X  1.5X; 2X             2、DS-3000二维测量软件

# Text boxes

XTL-100C连续变倍体视显微镜