# Text boxes

XP-330C 电脑型偏光显微镜

XP-330C电脑型偏光显微镜

一、XP-330C三目偏光显微镜的特点和用途: 
       XP-330C透射偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校最常用的专业实验仪器。
   随着光学技术的不断进步，偏光显微镜的应用范围也越来越广阔，许多行业，如地质行业，化工，半导体工业以及药品检验等等，都广泛地使用偏光显微镜。XP-330透射偏光显微镜就是非常适用的产品，其高精度偏光可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微摄影，配置有石膏λ、云母λ/4试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品.

二、仪器的主要技术指标

名 称 规 格 总放大倍数： 40X---630X 无应力消色差物镜 4X/0.1 10X/0.25 25X/0.40 40X/0.65 63X/0.85 目镜 WF10X/18mm 10X网格目镜 10X分划目镜 10X刻度目镜 试片 石膏1λ试片 云母1/4λ试片 石英楔子试片 测微尺 0.01mm 滤色片 蓝色 聚光镜 N.A.1.25带可变光栏摇摆式聚光镜 集光镜 高亮度固定式照明 载物台 直径160mm，360°高精度等分刻度圆型旋转载物台，游标格值6’，中心可调，带锁紧装置 移动尺:移动范围30mm×40mm 镜筒 45度平拉式三目观察（52mm-75mm) 光源 卤素灯（6V/30W.AC 85V-230V）亮度可调 CK-300成像系统 1X摄影接口，标准C接口，300万数字成像系统，最高分辨 率：2048X1536，采用USB供电，功耗小，USB2.0连接，图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小，安装方便 , 标准镜头接口

三、系统组成

1、偏光显微镜XP-330　　　　    2、电脑适配镜

3、300万像素数字摄像机         4、计算机（选购）

四、选购部分

1.WF16X、WF20X 目镜     2.DP-3000偏光分析软件