# Text boxes

DMM-900C电脑型研究级

透反射金相显微镜

DMM-900C电脑型透反射金相显微镜

一、DMM-900C电脑型透反射金相显微镜的特点和用途:

DMM-900系列透反射显微镜是适用于对不透明物体或半透明物体和粉末颗粒的显微观察。本仪器配置落射照明系统和透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置，无限远光路系统具有图像清晰、衬度好，造型美观，操作方便等特点，是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。 性能特点 1、配置超大视野目镜和无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)，视场大而清晰。 2、粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:2μm。 3、6V30W卤素灯，亮度可调。可进行灯丝方向调节. 4、三目镜筒,可自由切换正常观察与偏光观察，可进行100%透光摄影。 5、配置落射与透射两套照明系统，能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察 6、高像素数字成像系统，电脑显示成像真实清晰

二、透反射金相显微镜DMM-900C的技术参数:

型号 技术参数 目镜 WF10X(Φ22mm) 物镜 无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 5X/0.12 工作距离:26.3mm 无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L10X/0.25 工作距离:20.2mm 无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm 无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L60X/0.70（弹簧） 工作距离：3.18 mm 目镜筒 铰链式三目镜,倾斜30˚,内置检偏振片,可进行切换 ，屈光度±5可调 落射照明系统 6V 30W卤素灯,亮度可调 落射照明器带 (黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃 视场光栏和孔径光栏大小可调节，可插入式起偏振片，可进行偏光观察和摄影 透射照明系统 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 。蓝滤色片和磨砂玻璃 集光器，卤素灯照明适用(内置视场光栏) ，6V 30W 卤素灯,亮度可调 调焦机构 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 转换器 四孔(内向式滚珠内定位) 载物台 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) CK-300摄像系统 1X摄影接口，标准C接口 300万数字成像系统，最高分辨率：2048X1536，最新升级数字摄像模块，采用USB供电，功耗小，USB2.0连接, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，可进行图像大小调节,色彩调节,增益调节,曝光设置,自动曝光等调节。

三、系统的组成

1、金相显微镜DMM-900　　2、电脑适配镜　 3、彩色数字摄像器   　4、计算机(选购)

四、选购部分

1、10X分划目镜      2、测微尺       3、DS-3000二维测量软件

4、 DM-3000金相分析软件        5、0．5X摄影接口

6、无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片)：PL L 20X/0.40工作距离：8.80mm

PL L50X/0.70（弹簧） 工作距离：3.68 mm

PL L80X/0.80（弹簧） 工作距离：1.25 mm