# Text boxes

XSP-19CC电脑型倒置生物显微镜

XSP-19CC电脑型倒置生物显微镜

一、仪器的主要用途和特点
    XSP-19CC系列倒置显微镜采用了无限远光学系统进行设计，是一种载物台在物镜上面的生物显微镜，配有长工作距离的聚光镜，长工作距离平场消色差物镜及相衬装置，故可使用各种培养皿和培养瓶，特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，该仪器可供科研、高校、医疗、防疫、农牧等部门使用。
    本系统是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的数码成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在数码相机上很方便地观察显微图像，从而对显微图谱进行分析，评级等对图片进行输出、打印。

二、仪器的主要技术指标

1 放大倍数：40X-400X 2 三目镜：铰链式（倾斜 45°，50mm-75mm），可选配摄影装置及CCD接头 3 目镜：大视野目镜10X（Φ22mm） 4 物镜:长工作距离无限远平场消色差物镜：LWDPL4X/0.1 W.D.25mm;LWDPL10X/0.25 W.D.12mm; LWDPL20X/0.4 W.D.10mm;LWDPL40X/0.6 W.D.7mm 长工作距离平场消色差相衬物镜：LWDPL20X/0.4PHP2 5 聚光镜：长工作距阿贝离聚光镜：NA=0.3，工作距离75mm 6 机械载物台：尺寸：242mm x 172mm；移动范围：75mm x 50mm，中心载物台直径110mm。 7 调焦机构：同轴粗微动调焦机构，带锁紧限位装置，微调格值0.002mm。 8 相衬环板中心可调 9 对中望远镜 10 蓝色、绿色、黄色、磨砂玻璃片 11 光源：12V/30W钨卤素等，亮度可调

三、选购件 1.目镜：大视野目镜：15X、16X（Ф11mm）、10X带刻度目镜（Ф18 mm）。 2.长工作距离相衬物镜： LWPL10X、LWPL40X 3.荧光附件B、G波段，220V（110V）/100W汞灯

三、系统组成

1、倒置显微镜XSP-19C 2、电脑适配镜 3、300万像素彩色摄像机 4、计算机（选配）

五 、选购部分

1.MiVnt显微图像分析软件