# Text boxes

| XQ-1型金相试样镶嵌机 XQ-1型金相试样镶嵌机是对微小或不规则形状和不易手拿的试样，用热固性塑料先进行镶嵌成形，也是磨抛工作必不可少的前道工序。本机系机械式镶嵌机，加热温度由数字温度仪控制，各种性能稳定可靠，为更安全地操作，本机装有安全防护盖板，是试样镶嵌的最佳设备。 主要参数： 试样压制规格：Φ22、Φ30、Φ40×15mm 加热器规格：650W 220V 50Hz |  |
| --- | --- |

ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机

对金相岩相试样进行分析，镶嵌是试样制备的第一道工序，尤其对于一些不易手拿的微小的样品、形状不规则的样品或需进行自动磨、抛的样品，试样制备前进行镶嵌是重要的工序。
　　 ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机是一款先进的全自动样品镶嵌设备。可对镶嵌全过程进行程序控制。实现了对加温、加压、保载、冷却、卸载等镶嵌过程的一键式操作。ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机已将镶嵌程序进行固化，尤其适用于热固性材料，如电玉粉、胶木粉等材料。
　　 ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机具有一机多头的特点，可以方便的通过更换钢模套，自由选择φ22、φ30、φ45等各镶嵌尺寸。因此具有广泛的适用性。
　　 使用ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机，使您的制样工作更轻松更省力，镶嵌质量更好更稳定。
　　 主要技术参数： 
　　 试样压制规格：ф22mm、ф30mm、ф45mm
　　 加热器：650W，220V
　　 电源总功率：1000W
　　 变频器：300W
　　 外形尺寸：380×350×420mm
　　 净重：50Kg

金相镶嵌机