QCOD-3E型COD测定仪

该产品是利用密封催化消解，然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门

技术指标

  - 测量范围：5～2000mg/L（超过稀释测定）

  - 示值误差：≤±5 %

  - 重复性  ：≤3%

  - 抗氯干扰：≤2000mg/L

  - 温控系统：室温~180℃可设定，消解温度为165℃。

  - 控温精度：±0.5℃

  - 控温时间：1~999min可调

  - 消解时间： 10min

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 批处理量：20个水样

  - 外形尺寸：主机： 240mm×205mm×170mm

消解仪：240mm×107mm×170mm

  - 重量：  主机3kg   消解仪4kg

  - 功耗：  ＜500W

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

- 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

- 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

- 比色皿比色，线性更好。

- LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。

- 消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

- 操作简单省时。消解比色不需换管。

- 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

- 可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

配制清单

主机1台、消解仪1台、消解管10支，比色皿2只，试管架1个，COD试剂1套，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。