产品描述：
氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫，使被处理样品迅速浓缩，达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便，尤其可以同时处理多个样品，大大缩短了检测时间。被广泛应用于农残检测、制药行业和通用研究中的样品批量处理。

主要特点： 
1.选用智能温控方式，液晶显示，PID调节，且设有上限温度报警功能，使操作 更加安全，完全满足实验需要。
2.超长定时功能（0～99h59min），倒计时显示，蜂鸣器提示时间到。
3.先进的加热元件,加热更均匀稳定,使操作更加安全。
4.分配室上个气针通道可组合使用或单独使用，每路流量可单独控制，不使用的通气针可方便取下，分配室的高度可视需要调节。
5.加热块表面经过阳极氧化处理,使用寿命更长，清洁更方便。 一般标配加热块规格为φ15mm、φ17mm或φ21mm，特殊规格加热块孔径及形式可提前预定。
6.倾斜的操作面板设计使操作更加直观方便。
7.如有特殊需求可来电定制。

技术参数： 
型 号： NC12
处理样品数： 12，每路流量可单独控制
加热方式： 金属浴
温度调节精度： ±0.1℃
温控精度： ±0.3℃
温控范围： 室温＋5℃～150℃
温控方式： 液晶显示，PID调节，过热保护
定时范围： 0～99h59min/常开，倒计时显示
加热功率： 150W
电 源： 220V±22V/50Hz±1Hz
气源压力： 0～200Kpa
气体流量： 0～5L/min
进气嘴(外径)：Φ6mm
重 量： 4.0Kg
外 壳： 铝塑喷涂
外壳尺寸： 200Lx290Wx430H(mm)