# Text boxes

IM 小型工具显微镜

IM 小型工具显微镜

1．主要用途：
    IM系列工具显微镜能方便地读取千分表头示值，测量工件的孔径、孔距等尺寸以及角度、使用任选的目镜组还能检验螺纹以及齿轮形状等。设计非常紧凑、重量轻、最适合设置在加工现场受到限制的场所。

2．主要技术规格：

显微镜总放大率：30X
目镜:15X 
物镜: 2X
测量范围: 50x50mm(2"x2")
测量精度：0.01mm 
读数装置测微头移动量:25mm(1") 
读数手轮格值:0.002mm(0.0001") 
测角目镜分划值：6′
角度范围：0-360°
载物台面尺寸: 152xl52mm 
载物玻璃有效尺寸: 96mmx96mm 
最大载重量(玻璃上面): 5kg
聚焦方式：手动，工件最大高度110mm
照明装置：透射，带绿色滤光片，亮度可调，
单灯倾斜反射照明，亮度可调节，光源 24V2W
仪器重量： 15kg