一、电动内窥镜特点：

（1）全自动360°弯角，精准定位

a. 方便易用：没有繁琐笨重的带机械操控的主机、没有凌乱电源线的牵绊

b. 简洁的控制按钮及操纵杆，单手既可完成系统全部的操控工作，让你的另一只手得到解放

（2） 高精度 弯角控制

a. 精确定位，随心所欲的实现弯角速度的粗调/微调。

b. 智能复位：长按“锁定/解除”键，弯曲部可自动调节，使弯角复零

c. 智能过载保护：当内窥镜顶端遇到超载障碍或弯角故障等情况时，会自动停止弯角

（3）媲美IPAD的5英寸高清高亮数字LCD

a.  超高分辨率、清晰度和色彩还原性的数字LCD

b.  高亮度数字液晶显示器，提高了干扰环境光下的可视性

（4）光纤传导匹配大功率LED：提高便携性同时保证了照明光强，显著提高了可观察距离

（5）电池更换方便，工作时间≥2.5小时

（6）可靠性显著，耐用性超强，适应各种恶劣环境：工作温度可达摄氏-20°到70°，具备四防特性：防雨、防尘、防盐雾侵蚀、防振

（7）应用行业场合：航空、航天；铁路、船舶；工业机械；建筑工程；石油化工；电子、电气工业；公共安全公安、海关部门；钢铁加工；电力行业；文物考古 。

蔡康MCK电动内窥镜适用于各种电厂/电建单位，可用来建检查如冷凝器管、涡轮机、管道、锅炉、泵、热交换器。进行缺陷探测和状态监测。阀门、压力容器等的重要设备以及其他设备。应用部位包括：找回脱落部件，管道内外腐蚀状况，涡轮机清洁，桨片和喷管/管嘴阻塞检查，提炼/输油线路和密封系统，阀门底座检查，主蒸汽管道，供水加热器，冷凝器，风力发电机、风叶运行状态，涡轮机/发电机/发生器，发电定子检查，浆片检查。

二、MCK 电动系列电子内窥镜技术规格表

| 主要技术指标 | MCK-39系列 | MCK-6系列 | EMCK-6系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作外径 | 3.9mm | 6mm | 6mm |
| 摄像头 | 像素数 | 16万 | 30万 | 44万 |
|  | 环境模式 | 正常/ 微光 |  |
| 光学系统 | 视场角 | 50 ° | 90 ° | 50 ° | 80 ° | 120 ° |
|  | 景深 | 50mm ～ ∞ | 8～150mm | 50mm～∞ | 10mm～100mm | 20mm ～∞ |
|  | 视向 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视 |
| 弯角 | ≥120 ° |
| 主软管 | 涂塑/ 钨丝编网 |
| 工作长度 | 1000mm | 2000mm/3000mm及其它 |
| 显示器 | 5 英寸高清高亮宽屏数字液晶显示器 |
| 操控 | 电动弯角、调光及图像处理按键 |
| 电源 | 锂电池手柄，工作时间≥2.5 小时 |
| 照明 | 大功率LED+ 光纤传导 |
| 存储卡 | SD 卡，标配 4G ，最大支持16G |
| 存储容量 | JPEG 文件一般占用60KB 空间；1G 的TF 卡最多可录制4 小时的录像 |
| 视频输出 | 复合视频端子 |

三：配置清单：

内窥镜主机     1套                   铝合金包装箱       1个

充电电源       1套                   说明书、保修卡、合格证各一份

充电锂电池     2个

4G SD卡/读卡器  1

# Text boxes

蔡康智能电控MCK系列电子内窥镜