RootScanner根系监测专业系统

产地：德国 斯图加特

- 仪器名称：RootScanner根系生长监测专业系统

- 型号：RootScanner

- 仪器用途：研究监测根系生长，用于植物根系生态、根系抗逆性、胁迫研究和土壤颗粒变化研究

- 系统功能特性：

RootScanner根系生长原位监测系统是为了观察土壤中活体根系的生长动态而设计的用户使用扫描手柄控制主机，通过自带的WIFI可以使用任何带无线的终端现场查看到不同时间季节、不同深度的根系分布、生长动态、土壤剖面等图像数据。计算机根据根系生长监测图像，应用专业版根系分析软件RootAnalysis便能很简单的获取根系总生物量、根系长度、直径、截面积、体积和土壤剖面结构等参数

RootScanner原位根系监测系统目前是行业最高标准。该系统通过蓝牙无线控制系统工作，通过自带Wifi路由传输图像数据，可通过智能手机、平板、笔记本等智能终端控制和获取数据，并可对扫描图像进行个性化命名（支持二维码扫描方式）和设定采集时间，不再是顺序记录图像序号，拥有与实验设计的命名规则完美对接的能力！可不停机更换电池达到无限续航的能力！可不停机更换存储卡达到无限存储的能力！

- 技术参数

- *工作方式：无线蓝牙控制工作，连接电脑或脱离电脑独立工作

- *文件命名：每次扫描可单独文件命名，可设定采集时间

- *电池容量：10000mah，可不停机更换电池无限续航24小时

- *数据存储：32G，可不停机更换存储卡无限扩容

- 数据传输：WIFI、USB、读卡器

- 分辨率：1200DPI 彩色

- 扫描速度：20s/圈

- 透明观察管尺寸：国际标准70mm外径64mm内径（可单独定制），长度可定制

- 扫描角度：360度无死角